И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для изолировщика трубопроводов

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая производственная инструкция разработана на основании отраслевой типовой инструкции          ТИ РО 011-2003 с учетом требований законодательных актов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в СП 12-135-2003, и предназначена для изолировщиков трбопровода при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Изолировщик трубопроводов выполняет работы по изоляции трубопроводов; осуществляет приготовление грунтовок и битумных мастик; в работе использует ручной инструмент, приспособления, средства защиты.

1.2. При работе изолировщика трубопроводов опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность травмирований: неогражденными вращающимися и движущимися частям оборудования при случайном прикосновении к ним; острыми кромками, заусенцами, шероховатостью на поверхности оборудования, инструмента; при неосторожном, неумелом обращении с инструментом или его неисправности;

- возможность поражения электротоком при нарушении правил электробезопасности;

- недостаточное освещение, неудовлетворительные метеорологические условия, запыленность воздуха в рабочей зоне;

- повышенные уровни шума и вибрации при работах совместно с механизмами;

- возможность ожогов при случайном прикосновении к горячим поверхностям.

1.3. Порядок допуска изолировщика трубопроводов к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе изолировщиком трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, проверку знаний безопасности труда и безопасных методов работы, стажировку на рабочем месте в течение 2-14 рабочих смен под руководством опытного работника и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

1.3.2. Изолировщик должен допускаться к работе только после прохождения:

- вводного инструктажа по охране труда;

- инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте должен проводиться также при каждом переводе изолировщика на другую работу или при изменении производственных условий.

Проведение инструктажа должно быть оформлено документально.

1.3.3. Изолировщик через каждые три месяца должен проходить повторный инструктаж по безопасным методам работ.

1.3.4. У изолировщика ежегодно должны быть проверены знаний правил техники безопасности. Изолировщик, показавший на проверочных испытаниях неудовлетворительные знания, не должен допускаться к самостоятельной работе.

1.4. Изолировщику полагаются по Нормам следующие индивидуальные средства защиты:

- комбинезон х/б, ТУ 17 РСФСР О6-7495-77;

- наколенники брезентовые (на вате);

- ботинки кожаные, ТУ 17-О6-112-85;

- рукавицы брезентовые, ГОСТ 12.4.О1О-75;

На горячих работах и при работе в мокрых грунтах:

- костюм брезентовый вместо комбинезона х/б;

На наружных работ зимой дополнительно:

- куртка и брюки х/б на утепляющей прокладке,

ГОСТ 12.4.О84-8О, тип Б;

- валенки, ОСТ 17-337-79.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к устройству рабочего места изолировщика:

1.6.1. Расстояние от места работы изоляционно-укладочной колонны до работающей впереди бригады монтажников по сварке трубопровода должно быть не менее 1ООО м.

1.6.2. Площадка для приготовления битумной мастики должна быть на ровной местности с удобными подъездами на расстоянии не менее: 2ОО м от жилых городков, 5О м от деревянных строений и складов, 3О м от линий электропередачи.

1.6.3. Электрокабель, идущий к битумоплавильной установке, должен быть заглублен не менее чем на О,7 м или заключен в металлическую трубу. Траву на расстоянии 5 м от битумоплавильного котла необходимо полностью удалить.  Мусор, бумагу и другие отходы следует регулярно убирать, чтобы не засорять площадку.

1.6.4. У мест приготовления мастики должен быть комплект противопожарных средств (два огнетушителя, лопаты, ящик с сухим песком и технический войлок).

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работ, не входящих в круг обязанностей изолировщика, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду, спецобувь. Застегнуть рукава, чтобы не было развевающихся и свисающих концов одежды. Волосы убрать под головной убор.  Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами. Брюки следует носить навыпуск.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Изолировщик не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

Респиратор перед применением осмотреть на отсутствие проколов, разрывов полумаски.

2.4. Получить задание от руководителя работ и соответствующую документацию. Ознакомиться с проектом производства работ и производственной инструкцией по выполнению работ и с правилами техники безопасности.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ - убрать лишние предметы, освещение должно быть достаточным и без слепящего действия.

Удалить посторонних лиц из зоны работы.

В местах переходов через каналы и траншеи должны быть устроены мостики шириной не менее О,8 м с перилами.

2.6. Проверить исправность черпаков, ведер и леек для битума. Емкости для битума должны быть изготовлены из кровельного железа со швами, выполненными в замок без пайки оловом, а ручки должны крепиться на заклепках. Бачки для доставки горячей битумной мастики должны быть с плотно закрывающимися крышками и специальными запорными устройствами, иметь форму усеченного конуса, широкая часть которого обращена вниз.

2.7. Меры безопасности перед началом работ в траншеях (котлованах):

- убедиться в устойчивости откосов и прочности креплений траншей и котлованов, в которых будет производиться работа;

- ознакомиться с местом расположения кабелей и других подземных коммуникаций;

- перед началом работы в глубокой траншее, расположенной вблизи действующего трубопровода руководитель работ соответствующим прибором должен проверить, нет ли газа на рабочем месте, и только после этого разрешить спуск рабочих. Если обнаружится газ недопустимой концентрации траншею необходимо тщательно проветрить и повторно провести проверку.

2.8. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.9. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять следует только ту работу,  которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, осторожно и внимательно.

Изолировщик обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Работы выполнять под непосредственным руководством производителя работ или мастера в соответствии с проектом производства работ.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени, не загромождать его, а также проходы, проезды мусором и посторонними предметами.

3.3. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ГРУНТОВКИ И БИТУМНОЙ МАСТИКИ ИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.3.1. Смешивать битум с бензином в смесителях.  В радиусе 5О м от места приготовления грунтовки не должно быть открытого огня.

3.3.2. Во время приготовления грунтовки битум, разогретый до температуры не более 1ОО0С, следует постепенно вливать в бензин, постоянно перемешивая деревянной мешалкой.

3.3.3. Запрещается применять этилированный бензин и бензол в качестве растворителей для приготовления грунтовки, вследствие их высокой токсичности.

3.3.4. Грунтовку и бензин следует хранить и перевозить в емкостях с плотно закрывающимися крышками и пробками. Бочки с бензином или грунтовкой, а также пустые бочки из-под этих материалов в кузове автомобиля следует надежно закреплять.

3.3.5. Разгружать бочки с грунтовкой и бензином следует осторожно: не сбрасывать, а опускать по трапам или покатям во избежание ударов.

3.3.6. Пробки бочек, заполненных грунтовкой или бензином, а также пробки порожних бочек из-под этих материалов нельзя вывинчивать ударами молотка по зубилу: для этого следует пользоваться только специальными ключами.

3.3.7. Места, где были пролиты грунтовка или бензин, следует присыпать песком или землей.

3.3.8. Приготовлять битумную мастику разрешается только на специально отведенной площадке. Битумоплавильные установки следует размещать на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

Следить, чтобы электрокабель, идущий к битумоплавильной установке, был заглублен не менее чем на О,7 м или заключен в металлическую трубу. Траву на расстоянии 5 м от битумоплавильного котла необходимо полностью удалить. Мусор, бумагу и другие отходы следует регулярно убирать, чтобы не засорять площадку.

3.3.9. Складировать изоляционные материалы следует под навесом на расстоянии не ближе 25 м от места приготовления мастики, а запасы этих материалов и топлива в объеме очередной загрузки располагать не ближе 5 м от котла.

3.3.1О. Не разрешается загружать котел более чем на 3/4 его емкости.

3.3.11. Нельзя опускать в котел влажный битум, так как попавшая вода в разогретом битуме может вызвать сильное парообразование и выброс брызг битумной мастики. Чтобы избежать этого, необходимо для хранения горячей битумной мастики оборудовать котлы и емкости плотными металлическими крышками с ручками. При работающей циркуляционной системе не разрешается загружать битум в котел.

3.3.12. Для зажигания форсунки битумоплавильной установки следует после включения вентилятора ввести в топку зажженный факел, а затем открыть топливный вентиль. При такой последовательности пуска в топке не скапливается горючая смесь и исключается выброс пламени через глазок. Чтобы погасить пламя форсунки,  сначала закрыть топливный вентиль, а затем после полного сгорания топлива - заслонку воздухопровода.

3.3.13. Во избежание коксования и для ускорения разогрева битум необходимо постоянно перемешивать в котле битумным насосом. Разогретый битум из нижней части котла следует перекачивать на вновь загруженный слой.

3.3.14. Нельзя загружать в смеситель резиновую крошку или минеральный наполнитель в сыром виде. Наполнитель следует засыпать по поверхности битума ровным слоем и в течение 15-2О мин не перемешивать его, пока наполнитель не подсохнет полностью.

3.3.15. Перед началом перекачивания битума из битумовоза необходимо убедиться в отсутствии пробок в шланге и битумопроводе. Битумопроводный шланг следует надежно закреплять в местах присоединения к битумоплавильной установке. Запрещается находиться ближе 3 м от места закрепления шланга к патрубку, поддерживать конец шланга руками или заглядывать в открытый люк цистерны битумовоза с целью наблюдения за уровнем наполнения ее.

Конец шланга во избежание его выброса и выливания горячей мастики следует надежно закреплять у люка цистерны специальной скобой.

Битумовоз должен быть обеспечен необходимыми контрольными приборами, в том числе термометром и указателем уровня мастики в цистерне.

3.3.16. Чистить котел битумоплавильной установки разрешается только после остывания его до температуры 5О0С. При этом следует пользоваться положенной спецодеждой, защитными очками и респиратором. Отходы от чистки котла необходимо удалять и закапывать в грунт.

3.3.17. При небольшой потребности допускается готовить битумную мастику в обычных варочных котлах, соблюдая следующие требования техники безопасности:

- верх от котла должен находиться на высоте 1,О-1,2 м от поверхности земли;

- котел должен быть оборудован плотной, навешанной на шарнирах металлической крышкой с ручкой;

- не вставать на верхние ослабленные от прогорания стенки котла, чтобы не упасть в него;

- загружать варочный котел следует постепенно, кусками битума 2-6 кг; после того как расплавится первая порция битума, котел следует пополнять, опуская небольшие куски битума вдоль его стенок. Битум в котле следует все время перемешивать деревянной мешалкой с ручкой длиной не менее 1,6 м. Рабочий, занятый перемешиванием, должен находиться с наветренной стороны;

- поддерживать в топке умеренное пламя, чтобы битум в котле не нагревался свыше 2ОО0 С;

- не пользоваться для подмащивания неустойчивыми подставками (ящики, камни и др.);

- при появлении течи в котле необходимо немедленно погасить огонь в топке.

3.4. ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ТРУБОПРОВОД ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.4.1. Изоляционное покрытие на трубопровод должно наноситься, как правило, механизированным способом. Нанесение изоляции ручным способом допускается лишь при ремонте поврежденной изоляции или при небольшом объеме работ.

3.4.2. Для переноски горячей изоляционной мастики пользоваться только специальными металлическими бачками, имеющими форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, во избежание открывания при случайном падении бачка. Бачки должны быть выполнены со швами в замок или сваркой без пайки.

3.4.3. Битумную мастику наливать в бачки из битумоплавильного котла только через сливной кран.

3.4.4. Чтобы горячая битумная мастика не расплескивалась, бачки следует заполнять не более чем на 3/4 их объема. Запрещается ставить бачки непосредственно у бровки траншеи.

Ручки бачков, а также рукавицы изолировщика не должны быть забрызганы битумом во избежание приклеивания.

3.4.5. Подачу горячей мастики в траншею производить в бачке на прочной веревке с карабином. Принимать бачок можно только после надежной установки его на дно траншеи.

3.4.6. Опорожненные ведра передавать из траншеи из рук в руки, а не выбрасывать на бровку.

3.4.7. Переходить через траншеи и плети трубопровода по специальным инвентарным пешеходным мостикам шириной не менее О,8 м, оборудованным перилами и бортовыми досками.

Спускаться в котлован по специально установленным трапам с перилами или устроенными пологими спусками шириной не менее 1,5 м.

3.4.8. Не располагать ведра и лейки с горячим битумом вдоль бровки траншеи.

3.4.9. Если воздух насыщен углекислым газом, парами бензина или пылью при работах по нанесению грунтовки, загрузке битума в котел битумоплавильной установки и при других работах, при которых может разбрызгиваться мастика, необходимо работать в защитных очках и респираторах.

3.4.1О. Не допускается:

- нанесение изоляционных покрытий на влажную или запыленную поверхность отгрунтованного трубопровода;

- хранение битумной мастики в разогретом виде с температурой плюс 19О-2ОО град.С более одного часа и с температурой плюс 16О-18О град.С более трех часов.

3.4.11. Битумные мастики следует наносить на трубопровод с учетом температуры воздуха в соответствии с таблицей.

──────────────────────────────┬───────────────────────────────

Температура размягчения      │ Температура воздуха при нане-

битумной мастики, град.С     │ сении битумной мастики, град.С

│       (включительно)

──────────────────────────────┼───────────────────────────────

65                 │      От +5 до -3О

75                 │      От +15 до -15

9О                 │      От +35 до -1О

1ОО                 │      От +4О до -5

В случае применения битумных мастик при более низкой, чем указано в таблице температуре (но не ниже -3О град.С), изоляционные работы следует производить только по совмещенному методу, подогревая трубопровод до положительных температур, но не выше температур, указанных в таблице для применяемой мастики, и предохраняя его от охлаждения путем немедленной засыпки грунтом после укладки на дно траншеи.

3.4.12. В случае образования на поверхности трубопровода влаги (в виде росы или инея) грунтовку и изоляционные покрытия следует наносить только после предварительной просушки трубопровода сушильными устройствами, исключающими возможность образования копоти и других загрязнений на трубопроводе.

3.4.13. Крановые узлы, отводы, тройники, катодные выводы, задвижки и т.п. следует изолировать покрытиями, установленными проектом:

- на подземной части и не менее 15 см над землей - битумными мастиками или полимерными липкими лентами;

- на надземной части - покрытиями, применяемыми для защиты трубопровода от атмосферной коррозии.

3.5. Использованный обтирочный материал (ветошь, тряпки) следует складывать в металлический ящик с закрывающейся крышкой. Ящик ежесменно освобождать в специально отведенное место.

3.6. ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. Соблюдать установленные знаки безопасности и надписи.

3.6.2. Не находиться в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами.

3.6.3. На территории строительства воду необходимо хранить в плотно закрывающихся на замках бачках.  Ежедневно бачки следует очищать и промывать.  Подносить воду к месту работ разрешается только в закрытых сосудах.

3.7. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.8. Запрещается:

- допускать посторонних лиц к месту работы;

- работать без средств индивидуальной защиты;

- курить и принимать пищу на рабочем месте.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.9. При возникновении на участке аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работу, предупредить окружающих об опасности, доложить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.1О. Если строительному участку угрожают стихийные явления, следует прекратить работы и выйти в безопасное место.

С наступлением грозы работы необходимо прекратить, уйти (по возможности в помещения) на расстояние не менее 25 м от мест скопления металла (штабель труб, трубопровод). Не находиться в грозу у высоких деревьев в лесу или около стогов сена в поле, молниеотводов, столбов, различных мачт и других высоких предметов, не находиться на возвышенной местности или на открытых равнинных местах.

3.11. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Обесточить оборудование в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

О пожаре сообщить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

При загорании в котле битумной мастики необходимо плотно закрыть котел крышкой и потушить топку (прекратить подачу топлива), а затем приступить к тушению горящей битумной мастики, пользуясь огнетушителями.

Запрещается тушить воспламенившуюся битумную мастику (грунтовку) водой или снегом.

3.12. Изолировщик, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.13. При травмировании, внезапном заболевании необходимо оказать пострадавшим доврачебную медицинскую помощь согласно инструкции N2.

3.14. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место: очистить инструмент, приспособления, средства защиты от загрязнений и сложить в отведенное для них место.

4.2. Очистить территорию рабочей площадки от отходов и битума.

4.3. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и принятых мерах по их устранению.

4.4. Снять спецодежду и повесить в шкаф.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

Запрещается применять легковоспламеняющиеся жидкости для мытья рук, спецодежды.