ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

Устройство амбаров

содержание

1	Общие требования	2

2	Порядок производства работ	3

3	Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах	4

4	Состав бригад по профессиям	4

5	Схема операционного контроля качества	5

6	Решения по ОХРАНе ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННой и пожарной БЕЗОПАСНОСТи	6

7	Схема производства работ	13

8. Лист ознакомления	14

Общие требования

Настоящая технологическая карта (далее ТК) разработана на производство работ по устройству временных грунтовых амбаров. Работы проводятся  на объекте:

Перед началом работ ознакомиться (под роспись) с проектом производства работ лицам, ответственным за безопасное производство работ (ст. прораб, прораб, мастер) и рабочим, занятым на работах.

Работы без ответственного ИТР на месте производства работ, запрещены.

Технологическая карта разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация;

ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы;

ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ (часть I, II);

ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды;

ГОСТ 12.2.004-75. Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности;

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов

СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СНиП 3.01.03-84. «Геодезические работы в строительстве»;

СНиП 3.02.-1-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

Порядок производства работ

В состав работ, рассматриваемых картой, входят :

- Разработка грунта бульдозером с отсыпкой обвалования;

- Разработка грунта экскаватором с отсыпкой обвалования;

- Планировка дна и откосов выемки, верха и откосов обвалования бульдозером;

- Устройство песчаной подготовки под экран (пленку) h=0,1 м;

- Устройство экрана из полиэтиленовой пленки;

- Устройство песчаной присыпки пленки h=0,1 м;

- Укладка плит б/у на дно амбара в местах слива воды.

При строительстве амбаров руководствоваться требованиями рабочего проекта, приложенных к нему схем и нормативной документации, представленной в разделе 6.

До начала производства работ выполнить геодезическую разбивку земляной выемки/насыпи амбаров в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

Расчистка строительной площадки от леса, пней, кустарника и камней (в случае необходимости), а также снятие плодородного слоя выполняется бульдозером с перемещением в отвал для последующего использования при проведении рекультивации.

Отсыпку насыпи экскаватором начинать с краев, передвигаясь к центру амбара. Выполнить дно амбара с уклоном в направлении приямка, обустраиваемого в углу амбара для откачки жидкости. Насыпь и дно амбара доработать вручную до проектных отметок.

Выполнить экскаватором окончательную планировку откосов и обвалования.

На дно и стенки амбара-отстойника укладывается противофильтрационный материал (полиэтиленовая пленка), не допускающий загрязнение окружающей среды.

По периметру амбара установить временное ограждение с установкой предупреждающих табличек.

Местоположение амбаров показано на стройгенпланах рабочего проекта.

Принципиальная схема устройства амбаров представлена на рисунке 1.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах

| Наименование | Марка, тип, ГОСТ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |

Состав бригад по профессиям

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |

Схема операционного контроля качества

Соблюдение требований документов, указанных в разделе 7, должно выполняться в части входного контроля. В процессе производства работ также должны контролироваться:

-подготовка поверхности откоса и дна амбара;

-укладка высокопрочной полиэтиленовой пленки в соответствии с проектом.

Технические критерии и средства контроля операций представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Технические критерии и средства контроля операций и процессов

| процессы, подлежащие контролю | Вид контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества | Регистрация контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры и состояние откосов | Инструментально | Нивелир, рейка мерная, рулетка | каждый размер | Прораб | Ширина, длина, ±5 см.крутизна откосов – по проекту 1:1. Ровная поверхность откоса и дна амбара см. схему амбара | журнал геодезических работ, журнал общих работ, журнал производства земляных работ, акт освидетельствования скрытых работ |
| Состояние уложенного покрытия для амбара предназначенного для слива воды | инструментально | нивелир рейка нивелирная, линейка | каждый 1м2 | Прораб | сохранность покрытия высокопрочной полиэтиленовой пленки, |  |

Решения по ОХРАНе ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННой и пожарной БЕЗОПАСНОСТи

Основные положения по охране труда

При устройстве земляного амбара необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».

Опасными и вредными производственными факторами, связанными с характером работы, являются:

-шум;

-вибрация;

-повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

-движущиеся машины, механизмы и их части.

Общее руководство, организация обучения рабочих, контроль за выполнением требований безопасных приемов труда в строительных организациях возлагается на руководителя подразделения (начальника участка, прораба, мастера, бригадира).

К выполнению работ допускают рабочих не моложе 18 лет, которые прошли обучение безопасным методам ведения работ по утвержденной программе и получили удостоверение установленного образца.

Рабочие должны пройти обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению данных видов работ в порядке, установленном Минздравом России.

Перед началом работ ответственное лицо обязано провести инструктаж бригады непосредственно на месте проведения работ с росписью в журнале.

Рабочие места должны быть снабжены аптечками и медикаментами и другими средствами для оказания первой доврачебной помощи и индивидуальными средствами пожаротушения.

В составе бригады должен быть работник, который прошел обучение и умеет оказать первую доврачебную помощь.

Все работающие обязаны выполнять должностные инструкции и инструкции по охране труда.

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски.

Находясь на площадке, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается. Рабочие устройства, механизмы и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами безопасности труда, технической  эксплуатации, заводскими инструкциями и другими инструктивными материалами.

На участках работ работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Все работающие на открытом воздухе при температуре воздуха ниже 100С должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

Перед началом работ выполнить следующие мероприятия:

- из числа ИТР назначить приказом по предприятию лиц, ответственных за безопасное производство работ;

- провести вводный и первичный инструктаж рабочих по ОТ;

- в службе пожарной охраны провести вводный инструктаж рабочих с записью в журнал инструктажей и целевой инструктаж с записью во внутреннем наряде-допуске;

- участок работ оградить сигнальной лентой на деревянных опорах или за существующие сооружения (высота ленты 1,2м, шаг опор 5-9м). При наличии действующих кабелей в рабочей зоне вывесить плакаты;

- заказчик на все виды работ (земляные, огневые, газоопасные) оформляет внутренний наряд-допуск;

- обеспечить площадку работ первичными средствами пожаротушения.

В процессе работы следует выполнять следующие основные правила охраны труда и промышленной безопасности:

- запрещается устанавливать автомобильные краны на свеженасыпанном не утрамбованном грунте;

- запрещается подтаскивать (волочить) плиты при косом натяжении грузового крана или при повороте стрелы;

- при горизонтальном перемещении плиты должны быть подняты не менее чем на 0,5 м выше встречающиеся на пути препятствий;

- запрещается переносить плиты над людьми, а также находиться людям в зоне работы крана;

- во время горизонтального перемещения плит стропальщики при возможности должны сопровождать груз, придерживая его оттяжками;

- перед строповкой железобетонных плит необходимо проверить монтажные петли. Поднимать плиту с поврежденными монтажными петлями запрещено. После монтажа петли у плит загнуть;

- крюки стропа должны входить в монтажные петли свободно на всю величину зева.

Нельзя допускать, чтобы крюк был зацеплен за монтажную петлю лишь концом, это может привести к срыву груза при подъеме;

- оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы или на время обеденных перерывов запрещается.

Строительная, грузоподъемная, автомобильная техника и агрегаты с ДВС – системы выпуска должны быть оборудованы искрогасителями.

Выполнение земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций разрешается только при наличии оформленного наряда-допуска в присутствии представителя организации, эксплуатирующей коммуникации.

Использовать при этом инструмент ударного действия (лом, кирка, клинья и инструмент с электро и пневмоприводом) для рыхления грунта в непосредственной близости (ближе 0,25м ) от коммуникаций не допускается.

Разработку грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций производить только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается только по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ коммуникаций, не указанных в проекте, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы приостановить до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

Землекопы при разработке грунта в выемках котлованов, траншеях, колодцах обязаны выполнить следующие требования безопасности:

- разработка грунта в выемках с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более, м:

1 – в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

1,25 – в супесях;

1,5 – в суглинках и глинах;

- разработка грунта в выемках глубиной от 1,5 до 3м допускается с устройством соответствующих откосов.

Разработку грунта в выемке следует осуществлять послойно, не допускается производить эти работы «подкопом», с образованием «козырьков».

В случае образования «козырьков» вследствие обвала грунта землекопы обязаны принять меры по обеспечению устойчивости грунта.

Землекопам не допускается находиться или выполнять работу в зоне действия экскаватора на расстоянии менее 10м от места действия его ковша. Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша.

Нахождение людей между землеройной машиной и транспортным средством не допускается.

Разработку котлована в местах с высоким уровнем грунтовых вод необходимо осуществлять с понижением уровня воды способами открытого водоотлива, дренажа. Для водоотлива в котловане должен быть устроен приямок, размерами 1,0 м×1,0 м или дренажная канава сечением 1,0 м х 0,5 м, закрываемые настилом, металлической или деревянной решеткой. Решетка должна иметь размеры ячеек, обеспечивающие безопасные условия при выполнении работ в котловане. Котлован подготавливается по мере откачки и понижения уровня грунтовых вод.

Для возможности спуска и быстрого выхода работающих, котлован должен оснащаться инвентарными приставными лестницами, шириной не менее 75 см и длиной не менее 1,25 глубины котлована, из расчета по 2 лестницы на каждую сторону торца котлована.

Экскаваторы и бульдозер должны быть оборудованы системами видеофиксации.

Запрещается проведение работ  без применения средств видеофиксации на данных видах техники.

Допуск машинистов экскаватора к выполнению земляных работ на действующих нефтепроводах и нефтепродуктопроводах производится только после успешного  прохождения  проверки практических навыков работы по разработке ремонтного котлована экскаватором на полигоне ОСТ.

Охрана окружающей среды

Не допускается повреждения дерново-растительного покрова, выполнение планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территории, отведенной для строительств земляного амбара.

Строительная организация, выполняющая строительные работы, несет юридическую и финансовую ответственность за выполнение проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы:

При строительстве земляного амбара возможны отрицательные воздействия на природную среду двух видов:

- краткосрочный – на период строительства;

- долговременные – на период эксплуатации;

Краткосрочные воздействия на природную среду включают в себя загрязнение поверхности отходами строительного производства (разлив ГСМ и химически стойких материалов, древесные остатки, строительные материалы и т.д.).

Размеры отвода земли на время строительства земляного амбара определяется проектом в соответствии с нормами отвода земель и геометрии амбара.

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду, при производстве строительных работ, зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

-слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

-выполнение в полном объеме мероприятий по рекультивации нарушенных земель соблюдение требований местных органов охраны природы;

-повреждения, нанесенные природной среде в зоне временного отвода строительства земляного амбара, проезда строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., должны быть устранены к моменту сдачи нефтепровода в эксплуатацию.

Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ разрешается только по наряду-допуску.

Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работ и место их проведения. Если работы проводятся в одном месте, одной бригадой и под руководством одного лица, ответственного за проведение работ, и условия их проведения одновременно классифицируются как огневые работы и работы повышенной опасности или как газоопасные работы и работы повышенной опасности, то их проведение может быть оформлено одним нарядом-допуском.

Наряд-допуск действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 суток. Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать 10 суток. Распоряжение действительно в течение одной смены.

О ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ по нарядам-допускам, распоряжениям сообщается оператору заказчика.

Лицо, ответственное за проведение работ назначается на основании совместного приказа подрядной организации и Заказчика, протоколов проверки знаний требований охраны труда, протоколов аттестации по промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

- осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

- контролирует действия исполнителей работ;

- обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;

- обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

- обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

- обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ.

Сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале, ежедневном окончании проведения работ, их окончании и произведенной приемке выполненных работ и места проведения работ.

Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.

Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.

ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти обучение в специализированной организации по программе пожарно-технического минимума.

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора заказчика и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряд-допуску, а также при аварийной ситуации;

- нарушения рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;

- отсутствия оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствия должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- автоматического срабатывания системы пожаротушения;

- выдачи УПС светового и звукового сигнала;

-обнаружения нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их приостановки и выдачи нового наряда-допуска.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах места выполнения работ. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и предусмотренных в наряде-допуске.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и/или первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производится исполнителем работ.

Расстановка пожарной техники (в т. ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не более 3 мин.

Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без оформления необходимых  разрешительных документов, в том числе проекта производства работ, актов на закрепление площадки, акта-допуска на производство работ, акта передачи  участка, разрешения на производство работ в охранной зоне.

Действия работников при возникновении пожара

Каждый работник подрядчика при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта);

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

Схема производства работ

8. Лист ознакомления

| № п.п. | ФИО | Должность работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |