ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

Рытье траншеи одноковшовым экскаватором

на береговых участках

Содержание

1. Общие требования	2

2. Порядок производства работ	2

3. Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах	2

4. Состав бригад по профессиям	4

5. Схема операционного контроля	5

6. Решения по ОХРАНе ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННой и пожарной БЕЗОПАСНОСТи	7

7.Схема производства работ	12

8 Лист ознакомления	13

1. Общие требования

Технологическая карта разработана на рытье траншеи одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой на объекте:

Рытье траншеи производится одноковшовым экскаватором

• (емкость ковша – 		    м3)

Передвижение грунта в отвал бульдозером

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- установка экскаватора в забой;

- разработка грунта;

- передвижение грунта в отвал бульдозером;

- очистка ковша;

- передвижка экскаватора в процессе работы.

Работы по рытью траншеи следует выполнять в соответствии с рабочим проектом, данной технологической картой и требованиями следующих нормативных документов:

- ВСН-31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила техники безопасности при строительстве стальных магистральных трубопроводов, утв. Миннефтегазстроем 11.08.81г.;

- Правила охраны магистральных трубопроводов с дополнениями, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9; от 23.11.94 №61;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты;

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;

- ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация.

- BCH 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Части I и II;

2. Порядок производства работ

Для производства работ необходимо иметь:

- письменное разрешение на право производства работ в зоне расположения
подземных коммуникации от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;

- наряд-допуск на производство работ.

До начала работ должно быть выполнено следующее:

- проведены подготовительные работы (снятие плодородного почвенного
слоя и расчистка трассы от лесорастительности);

- разбиты и закреплены на местности границы проведения работ ;

- экскаватор и бульдозер доставлены к месту производства работ.

Траншею разрабатывать способом торцевого забоя при движении экскаватора по ее оси.

Грунт, вынутый из траншеи, укладывается в отвал на одну сторону, не ближе чем на 0. 5 м от бровки траншеи.

При работе одноковшового экскаватора на прямолинейных участках по ходу его движения, через каждые 50-80 м установить вешки высотой - 3 м, а между ними - через каждые 5м- колышки.

На криволинейных участках, в пределах кривой, по ширине хода гусениц или по ширине траншеи с обеих сторон следует устанавливать колышки через 2-5 м.

Параметры траншеи принимаются в соответствии с рабочими чертежами.

Крутизна откосов траншеи приведена в таблице 1.

| Таблица 1 |
| --- |
|  | Крутизна откоса |
| Виды грунта | При глубине выемки не более | Глубина выем- |
|  | 1,5 м | 3,0 м | ки до 5 м |
| Песчаные и гравийные | 1:0.5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0.25 | 1:0.67 | 1:0.85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0.5 | 1:0.75 |
| Глина | 1:0 | 1:0.25 | 1:0.5 |

Примечание: при напластовании различных видов грунта крутизна откосов для всех пластов назначается по наиболее слабому виду грунта

Рытье траншеи выполняет машинист экскаватора 6 разряда.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000 м3 ГРУНТА

| Наименование | Ед. изм | Показатели по группам грунта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II | III | IV | V |
| нормативные затраты труда | в грунтах естественной влажности | чел. час | 15 17 | 18 20 | 23 | 29 | 37 |
|  | в мокрых грунтах (заболоченные) |  |  |  |  |  | - |
| продолжительность выполнения работ | в грунтах естественной влажности | смены | 1.9 2.1 | 2.3 2.5 | 2.9 - | 3.6 - | 4.6 |
|  | в мокрых грунтах (заболоченные) |  |  |  |  |  | - |
| Производительность экскаватора | в грунтах естественной влажности | м3/см | 533 | 444 | 348 - | 275 | 216 |
|  | в мокрых грунтах (заболоченные) |  | 484 | 403 | - | - | - |

Продолжительность смены - 8 часов

3. Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах

Таблица 2

| Наименование | Тип, Марка, ГОСТ | Количество, шт. | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: при отсутствии у Подрядчика одноковшовых экскаваторов марок, представленных в таблице 2, можно использовать другие марки, технические характеристики которых должны быть аналогичные или выше.

4. Состав бригад по профессиям

Таблица 3 Состав бригад для выполнения работ по разработке подводной траншеи  и траншеи на береговых участках, выполнения буровых работ и работ по приборному и водолазному обследованию

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Машинист экскаватора |  |  |
| Машинист бульдозера |  |  |
| Геодезист |  |  |
| Рабочие |  |  |
| Всего |  |  |

5. Схема операционного контроля

Технологический, включая операционный, контроль качества при рытье траншей, производимый в процессе работы, заключается в систематическом наблюдении за соответствием выполняемых работ рабочему проекту, соблюдении требований проекта производства работ, настоящей ТК соблюдении требований документов, приведенных в разделе 6.

Операционный контроль качества осуществляют непосредственно исполнители, указанные в таблице 3.

Операционный контроль качества земляных работ должен включать:

- проверку правильности переноса фактической оси траншеи и соответствие ее проектному положению;

- проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок;

- проверку ширины траншеи по дну;

- проверку крутизны откосов в зависимости от структуры грунтов, указанной в проекте;

- измерение фактических радиусов кривизны траншеи на участках поворота в горизонтальной плоскости.

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов и требований строительных правил или технологических инструкций должны быть исправлены до начала следующих операций (работ).

Соответствие отметок дна траншеи проектному профилю проверяют с помощью геометрического нивелирования. В качестве исходных берутся отметки опорных реперов (при необходимости сеть реперов во время выполнения разбивочных работ сгущается таким образом, чтобы расстояние между временными реперами не превышало 2-2,5 км). Нивелировку дна траншеи выполняют методами технического нивелирования. Фактическая отметка дна траншеи определяется во всех точках, где указаны проектные отметки в рабочих чертежах.

Законченные земляные работы принимает служба контроля качества, проверяя следующие параметры:

- ширину траншеи по дну;

- глубину траншеи;

- величину откосов;

- исполнительный профиль дна траншеи (нанесенный на рабочих чертежах).

При выполнении земляных работ ведется исполнительная документация, форма 2.4, ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ". Часть II.

Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля и исполнители приведены ниже в таблице 4

Таблица 4: Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля и исполнители

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный Контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрепление оси траншеи | Отклонение разбивочной оси от проектной | Теодолит | До начала рытья траншеи | Геодезист | Отклонение фактической оси траншеи от проектной должно быть не более 50 мм на 1 км трассы |
| Рытье траншеи | Ширина траншеи по дну | Мерная лента, теодолит, шаблон | Периодически | Геодезист, мастер | Допустимые отклонения половины ширины траншеи по отношению к разбивочной оси: плюс 20 см; минус 5 см; |
|  | Отметка дна траншеи на прямолинейных участках | Нивелир | Периодически (через 50 м) | Мастер, геодезист | Допустимое отклонение фактической отметки дна траншеи от проектной: минус 10 см |
|  | Отметка дна траншеи на вертикальных кривых упругого изгиба | Нивелир | Периодически (через10 м) | Мастер, геодезист | Допустимое отклонение фактической отметки дна траншеи от проектной: минус 10 см |
|  | Отметка дна траншеи на вертикальных кривых принудительного гнутья | Нивелир | Периодически (через 2 м) | Мастер, геодезист | Допустимое отклонение фактической отметки дна траншеи от проектной: минус 10 см |
|  | Крутизна откосов | Шаблоны | Выборочно в местах, вызывающих сомнение | Мастер | Соответствие параметрам, представленным в таблице 3-1 |
|  | Состояние дна траншеи | Визуально | Выборочно в местах, вызывающих сомнение | Мастер | Ровная поверхность дна траншеи без гребешков и обвалившегося грунта |

6. Решения по ОХРАНе ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННой и пожарной БЕЗОПАСНОСТи

При рытье траншей необходимо выполнять требования настоящего раздела ТК, а также руководствоваться нормативными документами, изложенными в разделе 6.

К выполнению работ по рытью траншеи могут быть допущены рабочие:

- достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие специальную подготовку и получившие удостоверение установленного образца;

- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;

- прошедшие вводный инструктаж по охране и пожарной безопасности труда и первичный  инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на объектах  магистральных нефтепроводов (МН).

Руководитель работ обязан:

- проверять у машиниста экскаватора наличие удостоверения на право управления экскаватором;

- проводить инструктаж с работниками на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ;

- вместе с работающими и машинистом экскаватора осмотреть участок работ и дать указание на выполнение дневного задания безопасными методами в соответствии с рабочей документацией, ППР и настоящей ТК;

- проверить действия работающих в течение рабочего дня по вопросам безопасности труда, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также технологии работ.

Машинист одноковшового экскаватора при производстве работ обязан:

- выполнять требования инструкции по охране труда, а также требования инструкции завода-изготовителя по эксплуатации управляемого им экскаватора;

- носить спецодежду и спецобувь, пользоваться индивидуальными защитными средствами (диэлектрические перчатки, резиновый коврик);

- перед установкой экскаватора на место работы должен убедиться, что грунт спланирован, и уклон местности не превышает допустимых по паспорту экскаватора;

- во время перерывов в работе (независимо от причин и продолжительности) стрелу экскаватора отвести в сторону от забоя, а ковш экскаватора опустить на грунт. Очищать ковш можно лишь после опускания его на землю при  выключенном двигателе;

- осуществлять погрузку грунта в автосамосвалы со стороны заднего бокового борта, не допускать перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя автосамосвала. Допускается погрузка грунта в автосамосвал только при отсутствии в кабине шофера или других людей;

- при техническом обслуживании экскаватора остановить двигатель и снять давление в гидросистеме;

- не курить и не пользоваться огнем во время заправки экскаватора. Разведение огня ближе 50 м от места работы или стоянки экскаватора не разрешается;

- при обнаружении в забое не указанных руководителем работ коммуникаций или иных предметов работу экскаватора необходимо незамедлительно остановить и доложить руководителю работ о случившемся для принятия соответствующих мер.

Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности механизмов, гидросистемы экскаватора, а также наличии дефектов металлоконструкций, при которых согласно инструкции завода-изготовителя запрещается его эксплуатация;

- несоответствие условий и места работы экскаватора требованиям безопасности;

- нахождение в опасной зоне работы экскаватора посторонних лиц;

Машинисту экскаватора запрещается:

- передавать управление другим лицам;

- перевозить в кабине посторонних лиц;

- оставлять экскаватор с работающим двигателем.

По окончании работы машинист обязан:

- поставить экскаватор на стоянку;

- опустить ковш на землю, выключить двигатель, закрыть кабину на замок. Сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора и неисправностях.

При работе машин в горных условиях возникают определенные трудности (опрокидывание, скольжение, нарушение смазки), поэтому особенно важно, чтобы машины были исправны, своевременно проводился их технический осмотр и профилактический ремонт.

Необходимо инструктировать машинистов гусеничной техники о том, что на уклонах, особенно при развороте, может произойти сбрасывание гусениц. Для предотвращения этого явления следует повороты делать плавно с прокаткой гусеницы после поворота на небольшой сектор.

Вблизи действующих подземных коммуникаций разработка грунта будет осуществляться в присутствии представителя эксплуатирующей организации, оформленного наряда - допуска и дополнительного инструктажа, работающих с росписью в журнале.

Разработку грунта механизмами следует прекращать на расстоянии не менее 2 метров в обе стороны от подземных коммуникаций. В непосредственной близости разрабатывать грунт разрешено только вручную (лопатой) без использования ударных инструментов (лом, кирка, пневмоинструмент и т.д.)

Допустимое рассояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин следует принимать по таблице 5.

Таблица 5: Расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

| Глубина выемки, м | Расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины в грунтах, м: |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |

Во избежание обвала стенок траншей край отвала грунта следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бермы траншеи.

Запрещается находиться в опасной зоне работающего экскаватора. Опасная зона равна радиусу максимального вылета ковша плюс 5 м.

При подчистке дна траншеи после работы экскаватора землекопы должны находиться на расстоянии не менее 10 м от места действия его ковша.

При перемещении экскаватора своим ходом ковш нужно поднять на высоту не более 0,7 м над уровнем земли.

При рытье траншеи экскаватор должен находиться за пределами призмы обрушения грунта (откоса)

Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах разрешается только по наряду-допуску.

Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работ и место их проведения. Если работы проводятся в одном месте, одной бригадой и под руководством одного лица, ответственного за проведение работ, и условия их проведения одновременно классифицируются как огневые работы и работы повышенной опасности или как газоопасные работы и работы повышенной опасности, то их проведение может быть оформлено одним нарядом-допуском.

Наряд-допуск действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 суток. Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать 10 суток. Распоряжение действительно в течение одной смены.

О ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ по нарядам-допускам, распоряжениям сообщается оператору заказчика.

Лицо, ответственное за проведение работ назначается на основании совместного приказа подрядной организации и Заказчика, протоколов проверки знаний требований охраны труда, протоколов аттестации по промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

- осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

- контролирует действия исполнителей работ;

- обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;

- обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

- обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

- обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ.

Сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале, ежедневном окончании проведения работ, их окончании и произведенной приемке выполненных работ и места проведения работ.

Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.

Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.

ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти обучение в специализированной организации по программе пожарно-технического минимума.

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора заказчика и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряд-допуску, а также при аварийной ситуации;

- нарушения рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;

- отсутствия оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствия должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- автоматического срабатывания системы пожаротушения;

- выдачи УПС светового и звукового сигнала;

-обнаружения нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их приостановки и выдачи нового наряда-допуска.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах места выполнения работ. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и предусмотренных в наряде-допуске.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и/или первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производится исполнителем работ.

Расстановка пожарной техники (в т. ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не более 3 мин.

Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без оформления необходимых  разрешительных документов, в том числе проекта производства работ, актов на закрепление площадки, акта-допуска на производство работ, акта передачи  участка, разрешения на производство работ в охранной зоне.

Действия работников при возникновении пожара

Каждый работник подрядчика при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта);

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

Экскаваторы и бульдозер должны быть оборудованы системами видеофиксации.

Запрещается проведение работ  без применения средств видеофиксации на данных видах техники.

Допуск машинистов экскаватора к выполнению земляных работ на действующих нефтепроводах и нефтепродуктопроводах производится только после успешного  прохождения  проверки практических навыков работы по разработке ремонтного котлована экскаватором на полигоне ОСТ.

7.Схема производства работ

8 Лист ознакомления

| № п.п. | ФИО | Должность работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |