И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для бетонщика

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая производственная инструкция разработана на основании отраслевой типовой инструкции          ТИ РО 004-2003 с учетом требований законодательных актов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и предназначена для бетонщика при выполнении им работы согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Бетонщик выполняет работы при приготовлении бетонной смеси и укладке её в конструкции; осуществляет бетонирование бетонных и железобетонных монолитных конструкций; в работе использует инструмент, приспособления и средства защиты.

1.2. При работе бетонщика опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность:

а) травмирований: при падении с высоты; падающими предметами, инструментами; при работе неисправными лесами, подмостями и др. приспособлениями для работы на высоте; острыми кромками, заусенцами, шероховатостью на поверхности инструмента, оборудования, заготовок;

б) химических ожогов и отравлений токсическими веществами при приготовлении бетонной смеси с химическими добавками;

в) поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

- недостаточное освещение, неудовлетворительные метеорологические условия воздуха в рабочей зоне.

1.3. К работе бетонщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и не имеющие предрасположенности к кожным и аллергическим заболеваниям, обучение безопасным методам работы, проверку знаний безопасности труда и безопасных методов работы, сдавшие экзамен, прошедшие стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника в течение 2-14 рабочих смен и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

К обслуживанию бетононасоса допускается бетонщик, знающий устройство, принцип действия, правила эксплуатации и требования безопасности труда при его применении.

К работе с ручными вибраторами женщины не допускаются.

Бетонщик, допущенный к работам вблизи участков, на которых производится электрообогрев бетона, должен пройти дополнительный инструктаж по безопасности труда и иметь первую группу по электробезопасности.

Бетонщик, допущенный к работе с электровибратором, должен быть обучен специальным мервм электробезопасности и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Бетонщик, работающий с вибраторами, обязан проходить медицинское освидетельствование через каждые 6 месяцев.

До начала работ с химическими ускорителями твердения бетона бетонщик должен пройти специальное медицинское освидетельствование и дополнительный инструктаж по мерам безопасности.

Лица, моложе 18 лет, на работы по приготовлению хлорированных растворов не допускаются.

1.4. Бетонщику полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты:

- брюки брезентовые;

- куртка х/б;

- рукавицы комбинированные, ГОСТ 12.4.О1О-75, тип Б(В);

- сапоги резиновые, ГОСТ 5375-79 или ботинки кожаные,

ТУ 17-О6-112;

- каска защитная, ГОСТ 12.4.О87-84;

- предохранительные очки, ГОСТ 12.4.О13-85;

- предохранительный пояс, ТУ 2О5 ЭССР 3О9-83;

При торкретировании дополнительно:

- куртка брезентовая вместо куртки х/б;

При работах с виброинструментом:

- рукавицы антивибрационные, ГОСТ 12.4.О1О-75 вместо рукавиц комбинированных;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки х/б на утепляющей прокладке,

ГОСТ 12.4.О84-8О;

- валенки, ОСТ 17-337-79.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к организации рабочего места бетонщика:

1.6.1. Для перемещения в пределах рабочей зоны следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы с перильным ограждением высотой не менее 1 м. Навесные лестницы высотой более 5 м должны иметь ограждение в виде металлических дуг с вертикальными связями и надёжно крепиться к элементам здания; средства подмащивания, леса и другие приспособления должны быть, как правило, инвентарными. Неинвентарные леса и подмостки высотой более 4 м должны выполняться по проекту, утверждённому главным инженером предприятия.

При выполнении работ с применением подмостей и приставных лестниц должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность наезда на них транспортных средств, мостовых кранов или задевания перемещаемыми грузами.

1.6.2. Над бетоноводами, проложенными в местах постоянного движения людей или транспортных средств, должны быть устроены мостки.

1.6.3. При непрерывной работе с применением вибраторов необходимо соблюдать следующий режим: обеденный перерыв не менее 4О мин. и два регламентированных перерыва: один - 2О мин, через 1-2 ч. после начала смены, другой - 3О мин, через 2 ч. после обеденного перерыва.

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска), а также при выполнении работ, не входящих в круг обязанностей бетонщика, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

Предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду, спецобувь. Рукава одежды завязать у кистей рук, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор. Не держать в карманах одежды металлических предметов с острыми концами.

Не приступать к работе и не работать в промасленной одежде.

Надеть защитную каску и застегнуть подбородный ремень.

Бетонщик не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на выполнение работ от руководителя работ. При необходимости ознакомиться с проектом производства работ.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.4. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства.

Проверить испытание предохранительного пояса по бирке, на которой должны быть указаны данные об испытании и инвентарный номер пояса. Перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев в процессе эксплуатации следует испытывать статической нагрузкой:

- строп пояса без амортизатора - грузом массой 7ОО кг;

- строп пояса с амортизатором - грузом массой 4ОО кг (при этом амортизатор испытанию не подвергается);

- пряжку с ремнем - грузом массой 3ОО кг.

Убедиться, что:

- карабин пояса надежно закрывается на замок и имеет стопорное приспособление (карабин испытывается так же, как и пояс);

- полотно пояса не имеет местных повреждений (ожогов, надрезов и т.п.);

- заклепочные соединения не имеют люфта;

- прошивка пояса, ремней и накладок находятся в полной сохранности;

- кожа ремней хорошо пропитана жиром и не трескается при сгибании;

- капроновый строп не имеет обрывов нитей;

- пружинный замок карабина исправный, поверхность карабина гладкая, без заусенцев, выбоин, царапин и других подобных дефектов, замок карабина правильно и плотно входит в его вырезы;

- все металлические детали пояса имеют (кроме заклепок) цинковое покрытие.

Запрещается приступать к работе и работать с поясом, подвергшемуся динамическому рывку, такой пояс должен быть изъят из употребления и сдан на испытание.

Страховочный канат служит дополнительной мерой безопасности. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом предохранительного пояса за конструкцию. Для страховки применяется х/б канат диаметром не менее 15 мм и длиной не более 1О м или канат из капронового плетеного фала. Разрывная статическая нагрузка каната должна быть не ниже 1ООО кгс. Наплечные ремни необходимо испытывать по тем же нормам, что и предохранительные пояса.

Запрещается:

- закрепление карабином ниже уровня опирания ступней ног при выполнении операций в положении стоя;

- использование пояса не по назначению.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

2.5. Подготовить исправные и проверенные по штампу диэлектрические средства защиты.

Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 35О мм. Размер перчаток должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перед употреблением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания их в сторону пальцев. Пропуск воздуха свидетельствует о наличии прокола. Перчатки не должны быть влажными и иметь повреждений.

Перед применением галоши и боты осмотреть с целью обнаружения дефектов (отслоения облицовочных деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки, посторонних жестких включений, выступания серы).

Защитные средства не должны иметь повреждения и должны быть чистыми от пыли.

Запрещается приступать к работе и пользоваться во время работ неисправными, неиспытанными и с истекшим сроком проверки средствами защиты.

2.6. Ознакомиться со способами и схемами складирования крупных армоблоков, пространственных армокаркасов, арматуры, опалубочных щитов, бетонных и железобетонных изделий, а также схемами и способами монтажа укрупнённых элементов опалубки и армокаркасов, которые определены проектом производства работ.

2.7. Перед началом работ необходимо:

- проверить и подготовить рабочее место, освободить проходы, удобно расположить инструмент и материалы;

- проверить исправность ограждения опасных зон, ограждений и настилов, средств подмащивания (лесов, подмостей), переходных мостиков, трапов, грузовых площадок, исправность и устойчивость лестниц, надежность крепления ранее смонтированных конструкций и т.п.;

- убедиться в отсутствии опасностей от действия работающих грузоподъемных и строительных механизмов или находящихся вблизи электроустановок и коммуникаций;

- проверить прочность мест крепления карабинов предохранительных поясов.

2.8. Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить:

- крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих и настилов;

- крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска бетонной смеси в конструкцию, а также надежность скрепления отдельных звеньев металлических хоботов друг с другом;

- состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок.

2.9. Перед укладкой бетонной смеси в формы проверить правильность и надежность монтажных петель.

2.1О. Убедиться в чистоте рабочего места.

Проверить освещение рабочего места: оно должно быть достаточным и без слепящего действия.  Запрещается приступать к работе и работать в неосвещенных местах.

2.11. Оградить зону электрообогрева на расстоянии не менее 3 м от обогреваемого участка.  До подачи напряжения для электропрогрева установить ограждения, сигнализацию и плакаты.

2.12. Проверить исправность вибратора и убедиться в том, что:

- шланг хорошо прикреплен и при случайном его натяжении обрыва концов обмотки не произойдет;

- подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест;

- заземляющий контакт не имеет повреждений;

- выключатель действует исправно;

- болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты;

- соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка электродвигателя хорошо защищена от попадания влаги;

- амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для ручного инструмента.

2.13. Перед началом работы с электровибратором проверить наличие и исправность заземления корпуса. Общую исправность электровибратора проверить путем пробной работы его в подвешенном состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать наконечник в твердое основание.

2.14. Перед началом работы по изготовлению железобетонных изделий на виброплощадках, столах и на других вибрационных установках необходимо проверить:

- исправность аварийных выключателей и в первую очередь выключателей, отключающих вибрационные установки;

- работу сигнальных устройств;

- исправность блокировки люка для входа (спуска) в траншею (приямок) виброплощадки;

- наличие смазки в подшипниках дебалансов, так как при отсутствии ее возникает шум высоких тонов;

- прочность крепления дебалансов к виброплощадке.  Неплотное крепление дебалансов, кроме возникновения шума, может привести к отрыву его от площадки и выходу из строя всей вибромашины, а при некоторых обстоятельствах к несчастному случаю;

- отсутствие людей в траншее (приямке) виброплощадки;

- надежность фиксации вибропогрузочного щита в верхнем положении;

- исправность вибромашины пробным пуском ее вхолостую на непродолжительное время.

2.15. Бетонщик не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к нему;

- повреждении целостности или потере устойчивости опалубки или поддерживающих лесов.

2.16. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.17. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, согласно технологии.

Бетонщик обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно применять их, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Во время работы носить защитную каску.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени, не загромождать его мусором, посторонними предметами.

3.3. При выполнении работ на высоте 1,3 м и более без подмостей пользоваться предохранительными поясами. Подбор предохранительного пояса производить по летней спецодежде.  При этом следует учитывать возможность регулирования его длины в сторону увеличения не менее чем на 35О мм.

При нахождении рабочего на высоте карабин его предохранительного пояса должен быть закреплён за прочные элементы конструкций или за страховочные канаты (леера). Места крепления карабина предохранительного пояса заранее должны быть указаны рабочему мастером или прорабом.

Страховочные канаты должны быть натянуты до допуска рабочих к выполнению работ.

Тип, место установки, способ закрепления страховочных канатов должны быть определены проектом производства работ.

Применять предохранительный пояс и страховочный канат при работе на бетонируемых конструкциях с уклоном более 3О градусов.

Запрещается:

- применение проволоки любого диаметра в качестве страховочных канатов;

- производить бетонные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте 1,3 м и более над землей или перекрытием, в неосвещенных местах.

3.4. ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.4.1. Для подачи бетонной смеси применять специальную тару (бадьи, ковши), ленточные транспортеры и бетоноукладчики, бетононасосы и пневмонагреватели, виброхоботы, виброжелоба и т.п.

Тара для бетонной смеси должна быть оборудована затворами со стопорными устройствами, исключающими ее самопроизвольное открывание.

3.4.2. Перемещение загруженной или порожней тары для бетонной смеси с затворами, не поставленными на стопор, запрещается.

3.4.3. Открывать затвор на поданной под разгрузку бадье с бетонной смесью разрешается при нахождении ее нижней части над местом разгрузки не выше 1 м.

Укладывать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими порциями, исключая возможность больших динамических и ударных нагрузок на опалубку и арматуру.

3.4.4. При подаче бетонной смеси на перекрытие, рабочий настил или в приемное устройство (лоток, бункер) расстояние между нижней частью бадьи и перекрытием, настилом или приемным устройством не должно превышать О,5 м.

3.4.5. Касание (опирание) бадьей перекрытий, рабочих настилов, лотков, бункеров и подобных устройств не допускается.

3.4.6. Команду на перемещение и разгрузку бетонной смеси должен подавать специально назначенный рабочий-стропальщик.

3.4.7. Разгрузку бетонной смеси в блок производить, только убедившись, что в зоне разгрузки нет людей, механизмов, оборудования и т.п.

3.4.8. Перед тем как открывать затвор бадьи, разгружаемой в блок, при отсутствии прямой видимости места разгрузки, необходимо получить четкую команду от находящегося в блоке рабочего, непосредственно занятого приемкой бетонной смеси.

3.4.9. При выгрузке бетонной смеси вблизи колонн, опалубки и т.п. необходимо открыть затвор дистанционно (с помощью оттяжки), находясь от бадьи на расстоянии не менее 3 м, а при вместимости бадьи более 6,4 м.куб. - на расстоянии 5 м.

3.4.1О. При открывании затвора бадьи с бетонной смесью находиться на прочном огражденном настиле.

3.4.11. Рабочее место при укладке бетонной смеси с применением бетононасоса должно быть оборудовано сигнализацией, связанной с рабочим местом машиниста бетононасоса.

3.4.12. В случае неисправности бетоновода или при прекращении подачи из него бетонной смеси следует немедленно дать сигнал для остановки бетононасоса.

3.4.13. Запрещается:

- во время работы бетононасоса проталкивать камни, заклинившие горловину его приемной воронки;

- при продувке бетоновода сжатым воздухом находиться ближе 1О м от его выходного отверстия;

- при работе бетоносмесителей ускорять разгрузку лопатами и другими ручными инструментами.

3.4.14. Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление их них задержавшейся бетонной смеси (пробок) следует выполнять только после снижения давления в бетоноводе до атмосферного.

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжитым воздухом запрещается нахождение работников, не занятых выполнением этих работ, на расстояние ближе 1О м от бетоновода.

3.4.15. Соединение бетоновода со штуцерами бетононасоса должно быть выполнено с помощью хомутов на болтах. Выходное отверстие бетононасоса должно быть оборудовано козырьком-отражателем, а вокруг бетононасоса устроены проходы шириной не менее 1 м.

3.4.16. При подаче бетонной смеси виброхоботами запрещается находиться под его выходным отверстием.

3.4.17. Необходимо периодически проверять крепление нижнего конца виброхобота, лебедок и тросов для его оттяжки.

3.4.18. Для предупреждения падения бетонной смеси из загрузочной воронки должны быть устроены настил или козырьки.

3.4.19. При подаче бетонной смеси конвейером следует его верхний конец располагать над грузоприемной площадкой на длину не менее О,5 м.

3.4.2О. Во время работы конвейера следить за его устойчивостью, а также за исправным состоянием защитных навесов, ограждающих конвейер над проходами и проездами.

3.4.21. При скольжении ленты подбрасывать между лентой и барабаном песок, глину, шлак и другие материалы не разрешается. Для этого необходимо остановить конвейер и вызвать дежурного слесаря.

3.4.22. Очищать ролики и ленту конвейера от прилипшего бетона, а также натягивать и укреплять последнюю необходимо только при выключенном электродвигателе. При этом на пускателе необходимо вывесить предупредительную надпись "Не включать!", а предохранители снять. Снимать предохранители должен только электромонтер.

Очищать, ремонтировать или регулировать механизмы и узлы работающего ленточного транспортера запрещается.

3.4.23. Переходить через конвейер следует по специальным мостикам с перилами.

3.4.24. При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверить надежность крепления бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары и секторного затвора. Расстояние от низа бадьи или контейнера в момент выгрузки до поверхности, на которую происходит выгрузка, не должно быть более 1 м.

3.4.25. Меры безопасности при доставке бетона в автосамосвале:

- в момент подхода самосвала находиться на обочине, противоположной той, на которой происходит движение;

- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки, стоять у бункера укладчика и находиться под поднятым грузом в момент разгрузки самосвала;

- разгрузку автосамосвала следует производить только при полной его остановки и поднятом кузове;

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совкой лопатой или скребком с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу. Рабочий, производящий очистку, должен стоять на земле. Стоять на колесах и бортах самосвала запрещается;

- нельзя проходить по проезжей части эстакад, на которых передвигаются самосвалы.

3.4.26. Укладывать бетон в конструкции, расположенные ниже уровня его подачи на 1,5 м, следует только по лоткам, звеньевым хоботам и виброхоботам.

3.4.27. При укладке бетонной смеси с неограждаемых площадок на высоте более 3 м, а также при бетонировании конструкций, имеющих уклон более 3О град. (карнизы, фонари, покрытия), работать с применением предохранительных поясов, прикрепленных к надежным опорам.

3.4.28. Бетонировать стыки сборных элементов на высоте до 5,5 м следует с обычных лесов, а при большей высоте - со специальных подмостей.

3.4.29. Выдачу бетонной смеси в тот или иной виброхобот производить по указанию производителя работ или мастера с помощью заранее обусловленной сигнализации.

3.4.3О. При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы:

- звенья виброхоботов присоединялись к страховочному канату;

- вибраторы были надежно соединены с хоботом;

- лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись;

- нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует систематически проверять;

- во время выгрузки бетонной смеси никто не находился под виброхоботом.

3.4.31. Для предотвращения обрушения опалубки от действия динамических нагрузок (бетона, ветра и т.п.) необходимо устраивать дополнительные крепления (расчалки, распорки и т.п.) согласно проекту.

3.5. ПРИ УПЛОТНЕНИИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ВИБРАТОРАМИ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.5.1. Рукоятки вибраторов должны быть снабжены амортизаторами. Работа вибраторами без амортизаторов запрещается.

3.5.2. Через каждые 3О-35 минут работы вибратор следует выключать на 5-7 мин. для охлаждения.

3.5.3. После работы вибраторы и провода (шланги) необходимо тщательно очистить и насухо протереть. Обмывать вибраторы водой запрещается.

3.5.4. При работе с пневматическими вибраторами, исправлении прорыва и продувке шлангов пользоваться защитными очками.

3.5.5. Работать с вибратором в резиновых сапогах и пользоваться специальными рукавицами (перчатками).

3.5.6. Продолжительность работы вибратором не должна превышать 2/3 рабочей смены. Продолжительность разового непрерывного воздействия вибрации на бетонщика должна быть не более 2О мин.

3.5.7. Меры безопасности при работе с электровибраторами:

- при перерывах в работе, переходе с одного рабочего места на другое и окончании работ вибраторы следует отсоединять от сети;

- подсоединение вибраторов к электросети должно быть выполнено шланговыми проводами или проводами, заключенными в резиновые шланги. Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать уложенному бетону;

- для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует применять четырехжильные шланговые провода или провода, заключенные в резиновую трубку; четвертая жила необходима для заземления корпуса вибратора, работающего при напряжении 127 или 22О В;

- включать электровибратор только при помощи рубильника, защищенного кожухом или помещенного в ящик. Если ящик металлический, он должен быть заземлен;

- при обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении контактов и неисправности электровибратора следует прекратить работу и немедленно сообщить об этом мастеру или производителю работ;

- при работе с электровибраторами необходимо надевать резиновые диэлектрические перчатки или боты.

3.5.8. Во избежание падения вибратора следует прикрепить его к опоре конструкции стальным канатом.

3.5.9. При работе вибратором с гибким валом необходимо обеспечить направление вала, в крайнем случае с небольшими плавными изгибами.

Не допускается образования на валу петель во избежание несчастного случая.

3.5.1О. Во время дождя вибраторы следует укрыть брезентом или убрать в помещение.

3.5.11. При поливке бетона или опалубки бетонщик, работающий с вибратором, не должен допускать попадания на него воды.

3.5.12. Запрещается:

- во время работы перемещать поверхностные вибраторы с места на место без помощи специальных гибких тяг и прижимать их руками к обрабатываемой поверхности;

- переноска электровибраторов за провода, а пневмовибраторов за воздушные шланги;

- работа с вибраторами на приставных лестницах, а также на неустойчивых подмостях, настилах, опалубке и т.п.;

- стоять на форме или на бетонной смеси при ее уплотнении, а также на виброплощадке, вибровкладышах или на раме формовочной машины при их работе.

3.6. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. Зона электрообогрева должна быть ограждена на расстоянии не менее 3 м от обогреваемого участка, иметь световую сигнализацию и предупреждающие плакаты. Ограждения, сигнализацию и плакаты необходимо устанавливать до подачи напряжения для электропрогрева.

Ограждения должны быть установлены на расстоянии не менее 3 м от границы участка, находящегося под током. На границах участка должны быть вывешены предупредительные плакаты и надписи: <Опасно!>, <Ток включен>, а также правила оказания первой помощи при поражении током.

3.6.2. Поливка водой бетона, выдерживаемого под электрообогревом, допускается только после снятия напряжения и вывешивания на рубильнике плаката "Не включать - работают люди!". Указание о поливе должен давать только инженерно-технический работник, ответственный за производство работ. Выполнение работ на участке электропрогрева, находящегося под электрическим напряжением, запрещается.

Открытую (незабетонированную) арматуру   железобетонных конструкций, связанную с участком, находящимся под электропрогревом, необходимо заземлить.

3.6.3. Обогреваемые бетонируемые участки должны находиться под постоянным наблюдением электротехнического персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже III.

3.6.4. При электрообогреве бетона доступ в зону обогрева запрещен. К работам на обогреваемом участке разрешается приступать по указанию инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, после полного снятия напряжения и разборки системы электрообогрева.

3.6.5. Работы с применением хлористого кальция, хлорной извести и хлорированными бетонными смесями выполнять в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе (противогазе).

3.6.6. Хлористый кальций следует применять только в виде хлорной воды, которую разрешается черпать из емкости ковшами с длинными рукоятками.

3.6.7. Все работы с хлористым кальцием, хлорной известью и хлорированными бетонными смесями выполнять под непосредственным руководством инженерно-технического персонала.

3.6.8. Приготовлять хлорированную воду следует в отдельном помещении, находящемся на расстоянии не ближе 5ОО м от жилых зданий.

3.6.9. Электропрогрев железобетонных конструкций должен осуществляться при напряжении не выше 11О В.

3.6.1О. В зоне работ по электропрогреву обязательно должна иметься сигнальная лампочка, расположенная на видном месте и загорающаяся при включении тока на участке. Начиная с этого момента на рабочей площадке должны находиться только лица, обслуживающие установку.

3.6.11. Рабочие, производящие электропрогрев, обязаны работать в диэлектрической резиновой обуви и таких же перчатках; инструмент должен иметь изолированные рукоятки.

3.6.12. Перед бетонированием следует убедиться в том, что прогреваемый участок не находится под током.

3.6.13. При бетонировании на плохо освещенных участках разрешается пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 В.

3.6.14. Перед выгрузкой бетонной смеси бетонщик обязан удостовериться в правильности расположения арматуры и электродов. Расстояния между электродами и арматурой должны быть не менее 5 см. Бетонную смесь необходимо выгружать очень осторожно, не сдвигая электроды.

3.6.15. Перед электропрогревом бетона, для лучшего контакта с проводами, выступающие концы электродов необходимо очистить от бетонной смеси. По окончании электропрогрева концы электродов, выступающие из бетона, необходимо срезать.

3.6.16. Работать на площадке, где производится электропрогрев бетона, не разрешается.

3.6.17. Измерять температуру бетона в зоне прогрева следует при помощи дистанционных приборов или при выключенном напряжении.

Измерять температуру бетона следует в диэлектрических резиновых галошах и перчатках. При этом необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Не подходить вплотную к конструкции, а также не опираться на нее. Работы выполнять по возможности одной рукой, держа вторую за спиной или сбоку.

3.6.18. Запрещается:

- прикасаться к термоопалубке и опилкам во время электропрогрева, когда включен ток, так как в конструкциях, прогреваемых при помощи термоопалубки, наружные поверхности опалубки и смоченные водой опилки приобретают повышенную токопроводимость;

- прикасаться к водопроводным трубам, кранам, колонкам и другим открытым частям водопроводных линий, находящихся при электропрогреве под напряжением, а также к вытекающей из них струе воды;

- проверять наличие напряжения на частях электроустановки рукой. Для этой цели следует применять токоискатели или контрольные лампы, имеющие на концах проводов наконечники.

3.6.19. Ходить или перевозить бетон в зоне электропрогрева, находящейся под напряжением, разрешается только по специально устроенным ходам и подмостям.

3.6.2О. При работах на высоте, связанных с возведением железобетонных труб, элеваторов и тому подобных конструкций, включение напряжения для электропрогрева разрешается только после удаления людей из зоны прогрева.

3.6.21. Производить какие-либо работы внутри замкнутых железобетонных конструкций (трубопроводов, тоннелей и т.д.), находящихся под напряжением, запрещается. Эти работы следует выполнять только после отключения напряжения.

3.7. ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВИБРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.7.1. Для уменьшения действия шума на организм следует пользоваться специальными глушителями - антифонами-заглушками, которые не пропускают шума высоких тонов.

3.7.2. Начиная работу, следует надеть специальную обувь с виброгасящей подошвой.

3.7.3. При отсутствии на формовочном агрегате механизмов по автоматическому разравниванию бетонной смеси следует пользоваться специальными скребками или разравнивателями и виброизолированными рукоятками.

Пользоваться для разравнивания смеси лопатами и другими инструментами с деревянными или металлическими рукоятками запрещается, так как при этом вибрация будет передаваться по рукоятке.

3.7.4. Во время работы на виброоборудовании не допускать наличия посторонних предметов на виброплощадке, виброщите и форме, которые во время работы могут явиться дополнительными источниками шума.

3.7.5. Необходимо особенно следить за исправным состоянием формы, креплением на ней деталей и отдельных элементов.

Крепление клиньев, осей, шпинделей и другого крепежа при помощи цепочек, а также свободная затяжка деталей форм, при которой шайбы находятся в незатянутом состоянии, не допускаются.

3.7.6. Для устранения вредного воздействия вибрации на организм работающих, разравнивание бетонной смеси и отделку верхней поверхности изделия необходимо выполнять только со специальных железобетонных пассивно-виброизолированных площадок.

3.7.7. Настилы-площадки не должны соединяться с работающей виброплощадкой, поэтому во время работы необходимо следить, чтобы бетонная смесь не попадала в промежутки между ними. В случае их заклинивания бетоном, арматурой или посторонними предметами необходимо очистить данные участки и постоянно следить за их чистотой.

3.7.8. При обслуживании виброплощадки необходимо следить за наличием и исправностью ограждений на передаче к дебалансам; передача должна быть ограждена прочным глухим кожухом.

3.7.9. При установке на виброплощадку во избежание сдвига и дребезжания формы необходимо прочно укрепить специальными прижимами (замками) или при помощи магнитных плит.

3.7.1О. Запрещается:

- при уплотнении бетонной смеси при помощи виброплощадки становиться ногами или даже одной ногой на вибрирующую форму (площадку);

- находиться и производить какие-либо работы на сырой бетонной массе во время работы виброплощадки, а также поправлять (удерживать) монтажные петли, утоплять в массу бетона каркасы или концы арматуры и т.п.;

- увеличивать массу вибропогрузочного щита установкой на него незакрепленного дополнительного груза, что может явиться дополнительным источником шума;

- во время виброуплотнения бетонной смеси становиться на вибропогрузочный щит.

3.7.11. Очищать вибропогрузочный щит или выполнять ремонтные работы разрешается только при выключенной вибрации.

3.7.12. При производстве ремонтных работ в приямках виброплощадок необходимо обесточить данное оборудование и на пульт управления вывесить плакат: <Не включать - работают люди!>.

О всех видах ремонтных работ, производимых с оборудованием, следует извещать машиниста виброплощадки.

3.8. ПРИ РАБОТЕ РУЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.8.1. Включать машину в электрическую сеть только в тех местах, где имеются соответствующие надписи.

3.8.2. Подключение производить путем штепсельного соединения (розетки и вилки). В случае отсутствия штепсельного соединения подключение электроинструмента разрешается выполнять персоналу, обслуживающему электроустановки.

3.8.3. Ремонт и регулировку машин (замену рабочего органа, смену насадок и т.п.) производить после их отключения и полной остановки.

3.8.4. При прекращении подачи электрического тока (воздуха) или при перерыве в работе немедленно отсоединить машины от сети.

3.9. При необходимости перехода в процессе работы с одного рабочего места на другое использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, трапам, мостикам, а также пребывание на них работников разрешается при условии закрепления конструкций в соответствии с проектом. Нахождение работников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.

При работе на высоте выполнять меры безопасности, изложенные в инструкции N 90.

3.1О. Разбирать и передвигать опалубку следует с разрешения руководителя работ.

Элементы разборной опалубки необходимо опустить на землю, рассортировав с удалением выступающих гвоздей и скоб, и складировать в штабель.

Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки на подмостях (лесах) или рабочих настилах, с также сбрасывать их с высоты.

3.11. При механической обработке бетонных конструкций не допускается выполнение работ при нахождении людей ниже места производства работ по одной вертикали.

3.12. При пробивке борозд в бетоне отбойным молотком пользоваться защитными очками.

3.13. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.13.1. Меры безопасности при применении перчаток резиновых диэлектрических:

- при использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были влажными и не имели повреждений;

- при работе в перчатках их края нельзя подвертывать;

- для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки или рукавицы;

- перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически дезинфицировать содовым или мыльным раствором.

3.13.2. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

При обнаружении каких-либо неисправностей диэлектрических средств защиты, немедленно сообщить руководителю работ, а в его отсутствие - вышестоящему руководству.

3.14. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

3.14.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

- применять неисправные электроинструмент, электросветильники;

- устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

3.14.2. Применять только исправные электроприборы и инструмент.

3.14.3. Запутанный питающий провод электроинструмента распутывать только при вынутой вилке из штепсельной розетки.

3.14.4. Запрещается:

- брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением;

- подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

- допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

- включать пусковую аппаратуру (рубильник, магнитный пускатель, контактор) и снимать с неё предупредительные плакаты по охране труда;

- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

3.15. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.15.1. Находясь на территориях предприятия, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.

3.15.2. Запрещается:

- применять бумажные, матерчатые абажуры, непосредственно прилегающие к электролампам;

- вешать одежду и другие предметы на выключатели, розетки или рубильники;

- заклеивать и закрывать провода и арматуру обоями, бумагой и плакатами;

- завешивать провода легкосгораемыми материалами;

- производить уборку помещений с помощью бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать скопление мусора, тряпок, посторонних предметов;

- курить на рабочем месте.

Курение допускается только в специально отведенных комнатах или местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой.

3.15.3. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации электроприборов запрещается:

- применять электроприборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией;

- пользоваться различными электронагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электропечками, электрорефлекторами и др.) в местах, не согласованных с пожарной охраной;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;

- эксплуатировать электролампы со снятыми колпаками (рассеивателями);

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники, а при уходе из комнаты - свет;

- обёртывать включенные электролампы бумагой, материей и другими легкогорючими материалами.

3.16. НАХОДЯСЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, БЕТОНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.16.1. Соблюдать:

а) Установленные знаки безопасности и надписи.

б) Следующие нормы границ опасной зоны вблизи мест перемещения грузов:

- при высоте возможного падения предмета до 2О м - 7 м;

- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -  от 2О м до 7О м - 1О м.

в) Следующие границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электротоком:

- при напряжении до 1 кВ - 1,5 м; от 1 до 2О кВ - 2 м.

г) Границы опасной зоны вблизи строящегося здания или сооружения (от его внешнего периметра) при высоте возможного падения предмета до 2О м - 5 м;

от 2О до 7О м - 7 м.

3.16.2. Не находиться в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами,  вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более.

3.17. Бетонщику запрещается:

- работать в зоне, где нет ограждений, открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в перекрытиях и проемов в стенах;

- находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом;

- включать и выключать механизмы и сигналы, к которым не имеет отношения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.18. При возникновении на участке аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работу, предупредить окружающих об опасности, доложить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.19. Бетонщик, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.18. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Обесточить оборудование в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

О пожаре сообщить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.19. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

3.2О. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место: очистить инструмент, тару и приспособления от раствора и убрать в отведенное для них место.

4.2. По окончании работы вибраторы и шланговые провода следует очистить от бетонной смеси и загрязнений, насухо вытереть, провода сложить в бухты.

Очистку вибратора производить только после отключения его от сети. Обмывать вибраторы водой запрещается.

4.3. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

4.4. Снять спецодежду, повесить в шкаф, другие средства индивидуальной защиты убрать в предназначенное для них место.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

Перечень использованных нормативно-правовых актов по охране труда: