И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для каменщика

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая производственная инструкция разработана на основании отраслевой типовой инструкции          ТИ РО 012-2003 с учетом требований законодательных актов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в СП 12-135-2003  и предназначена для каменщика  при выполнении им работы согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Каменщик выполняет работы по кладке и ремонту каменных конструкций зданий и гидротехнических сооружений; производит кладку стен, устройство перегородок из кирпича и плит, кладку колодцев, разборку кирпичных сводов, ремонт поверхностей кирпичных стен, смену отдельных ступеней лестниц и т.п.; в работе использует инструмент, приспособления и средства защиты.

1.2. При работе каменщика опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность травмирований: при падении с высоты, падающими предметами, инструментами; при пользовании неисправными лесами, подмостями и др. приспособлениями для работы на высоте; острыми кромками, заусенцами и шероховатостями на поверхности заготовок, инструмента и оборудования; падающими агрегатами, узлами;

- возможность поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

- недостаточное освещение;

- неудовлетворительные метеорологические условия в рабочей зоне.

1.3. Порядок допуска каменщика к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе каменщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и признанные годными в том числе к работам на высоте и верхолазным, обучение, проверку знаний безопасности труда и безопасных приемов работы с выдачей удостоверения, имеющие профессиональные навыки, прошедшие стажировку в течение 2-14 смен под руководством опытного работника и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

Не допускаются к самостоятельной работе лица, не прошедшие соответствующего обучения.

1.3.2. К самостоятельным верхолазным работам допускается каменщик, имеющий стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Каменщик, впервые допускаемый к верхолазным работам, в течение одного года должен работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом директора филиала.

1.3.3. Вновь поступающий на работу каменщик допускается к работе только после прохождения им вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда, экологическим требованиям, о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.3.4. При однообразном характере работы (на том же рабочем месте, выполнении тех же видов работ с использованием тех же материалов и приспособлений, тех же режимов труда и отдыха, а также того же состава рабочих и т.п.), повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца.

1.3.5. При нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по охране труда, а также при изменений условий работы, перерывах в работе более 3О дней, должен проводиться внеплановый инструктаж по охране труда.

1.3.6. Знания, полученные при инструктаже, проверяет работник, проводивший инструктаж. Каменщик, получивший инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязан вновь пройти инструктаж.

1.3.7. О проведении повторного и внепланового инструктажа, работник проводивший инструктаж, должен сделать запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (личной карточке инструктажа) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину, вызвавшую его проведение.

1.3.8. Ежегодно каменщик должен проходить проверку знаний безопасных методов и приемов работы, о чем делается соответствующая отметка в удостоверении.

Результаты должны быть оформлены протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований безопасности.

1.4. Каменщику полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты:

- полукомбинезон х/б;

- каска защитная, ГОСТ 12.4.О87-84;

- ботинки кожаные, ТУ 17-О6-112;

- рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой, ГОСТ 12.4.О1О-75, тип Б;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки на утепляющей прокладке,

ГОСТ 12.4.О84-8О тип А;

- валенки, ОСТ 17-672-77.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к производственному оборудованию и материалам:

1.6.1. Трапы и мостики должны иметь поручни, закраины и один промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней - 1 м, закраин не менее О,15 м. Расстояние между стойками поручней должно быть не более 2 метров.

1.6.2. При длине трапов и мостков более 3 м под ними должны быть установлены промежуточные опоры. Ширина трапов и мостков не должна быть менее О,6 м.

1.6.3. Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть не менее 2,О м, а при подаче кирпича непосредственно на рабочее место - не менее 1,5 м.

Высота проходов на лесах в свету должна быть не менее 1,8 м.

1.6.4. На рабочем месте, расположенном на высоте более 1,3 м от земли должны быть установлены перильные ограждения из стоек, поручней, расположенных на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см.

1.6.5. Зазор между кладкой и рабочим настилом не должен превышать 5 см.

1.6.6. Металлические и деревянные леса должны быть обеспечены молниеотводами.

1.6.7. При эксплуатации тары для бетона, раствора и сыпучих материалов должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.О1О-82, результаты осмотра должны регистрироваться в журнале.

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работы, не входящей в круг обязанностей каменщика, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

Предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду, спецобувь. Застегнуть или подвязать обшлага рукавов, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор.  Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Каменщик не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства: защитную каску, рукавицы и т.д.

Надеть защитную каску и застегнуть подбородный ремешок. Проверить испытание предохранительного пояса по бирке,  на

которой должны быть указаны данные об испытании и инвентарный номер пояса. Перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев в процессе эксплуатации следует испытывать статической нагрузкой:

- строп пояса без амортизатора - грузом массой 7ОО кг;

- строп пояса с амортизатором - грузом массой 4ОО кг (при этом амортизатор испытанию не подвергается);

- пряжку с ремнем - грузом массой 3ОО кг.

Убедиться, что:

- карабин пояса надежно закрывается на замок и имеет стопорное приспособление (карабин испытывается так же, как и пояс);

- полотно пояса не имеет местных повреждений (ожогов, надрезов и т.п.);

- заклепочные соединения не имеют люфта;

- прошивка пояса, ремней и накладок находятся в полной сохранности;

- кожа ремней хорошо пропитана жиром и не трескается при сгибании;

- капроновый строп не имеет обрывов нитей;

- пружинный замок карабина исправный, поверхность карабина гладкая, без заусенцев, выбоин, царапин и других подобных дефектов, замок карабина правильно и плотно входит в его вырезы;

- все металлические детали пояса имеют (кроме заклепок) цинковое покрытие.

Запрещается приступать к работе и работать с поясом, подвергшемуся динамическому рывку, такой пояс должен быть изъят из употребления и сдан на испытание.

Страховочный канат служит дополнительной мерой безопасности. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом предохранительного пояса за конструкцию. Для страховки применяется х/б канат диаметром не менее 15 мм и длиной не более 1О м или канат из капронового плетеного фала. Разрывная статическая нагрузка каната должна быть не ниже 1ООО кгс. Наплечные ремни необходимо испытывать по тем же нормам, что и предохранительные пояса.

Запрещается:

- закрепление карабином ниже уровня опирания ступней ног при выполнении операций в положении стоя;

- использование пояса не по назначению.

Места установки приставных лестниц на время производства работ в местах движения транспорта или людей должны быть ограждены.

2.4. Получить задание на выполнение работ от руководителя работ.

Ознакомиться с проектом производства работ (технологической картой).

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ

- убрать лишние предметы, мусор, освободить проходы.

Освещение должно быть достаточным и без слепящего действия.

2.6. Проверить:

2.6.1. Качество предыдущей кладки.

2.6.2. Исправность инструмента (скарпели, шлямбура и др.), приспособлений, ограждений и специальных устройств.

Рукоятки применяемых ручных инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработанных, подогнаны и надежно закреплены. Можно использовать инструменты из пластмассы. Запрещается применять ручной инструмент: гнутый, имеющий выбоины, сколы, трещины, заусенцы, острые края и ребра в местах зажима рукой, неровности на затылочной части рукоятки.

Выступающие острые части инструмента закрывать чехлами при его переноске или перевозке.

Подготовить исправную и испытанную тару для бетона, раствора и сыпучих материалов.

Перед началом работ по перемещению и подаче на место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков подготовить исправные поддоны, контейнеры и грузозахватные приспособления, исключающие падение груза при подъеме.

2.6.3. Исправность и срок испытания приставной лестницы. Приставные лестницы должны быть оборудованы  нескользящими

опорами и ставиться в рабочее положение под углом 7О-75 градусов к горизонтальной плоскости. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

2.7. Перед выполнением работ на высоте совместно с руководителем работ подготовить и проверить леса и подмости, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

2.7.1. На инвентарные леса и люльку с установленными на них лебедками должны быть паспорта изготовителя.

2.7.2. Неинвентарные леса и подмости допускаются в эксплуатацию лишь в исключительных случаях с разрешения главного инженера ремонтируемого объекта по утвержденному проекту.

Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов должны быть установлены по отвесу и раскреплены связями по проекту. Под концами каждой пары стоек лесов должна быть уложена цельная подкладка толщиной не менее 5О мм.

2.7.3. Деревянными лесами разрешается пользоваться при высоте здания в 1-2 этажа, металлическими болтовыми или безболтовыми - при большей высоте. При высоте этажа менее 4 м разрешается пользоваться подмостями, собираемыми вручную - на конвертах или металлических стойках.

2.7.4. У подмостей, изготовленных на опорах типа "Конверт", проверить раскрепление раскосами, устройство таких подмостей допускается не более чем в два яруса при наличии проверочного расчета.

Разрешается пользоваться лесами и подмостями высотой до 4 м только после приемки их в эксплуатацию мастером и производителем работ и регистрации в журнале работ, выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строящегося объекта и оформления акта.

2.7.5. При выполнении работ с лесов и подмостей высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

2.7.6. Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом лесов, устанавливаемых возле него, не должен превышать 5О мм.

2.7.7. Подвесными лесами и подмостями после их монтажа и допуска к эксплуатации разрешается пользоваться только после испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающую нормативную на 2О %. Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на диагностическую нагрузку, превышающую нормативную на 1О %.

Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки. Балласт закрепляется на раме лебедки.

2.7.8. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод. Леса должны быть прикреплены к стене строящегося здания. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов и т.п.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки.

2.7.9. Средства подмащивания должны быть с ровными рабочими настилами с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - с ограждениями. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на О,2 м в каждую сторону. Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливаться на расстоянии не менее О,6 м от габарита транспортных средств.

2.7.1О. Перед началом выполнения работ на высоте более 1,3 м, во избежание повреждений ног на лесах и подмостях, проверить чтобы концы скоб и гвоздей были загнуты, а ненужные гвозди и скобы удалены.

2.7.11. Перемещение лесов при ветре скоростью более 1О м/с не допускается. Перед перемещением передвижные леса должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей.

2.7.12. На лесах и подмостях необходимо выделять три зоны: рабочая зона - О,7 м, зона материалов - О,7 м и зона транспорта - 1,25 м. Общая ширина рабочего места - 2,65 м.

2.7.13. Средства подмащивания применять в местах, под которыми ведутся другие работы и есть проход в виде настила без зазора.

2.7.14. На лесах и подмостях должны быть вывешены плакаты и схемы размещения допускаемых нагрузок на леса и подмости. Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 7О кгс.

2.8. До начала кладки фундаментов проверить прочность креплений стенок траншей и котлованов, в которых будет производиться кладка.

2.9. Перед началом кладки стен высотой более 7 м необходима установить защитные козырьки по периметру здания.

Защитные козырьки должны удовлетворять следующим условиям:

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 11О градусов, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 5О мм;

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 16О кгс, приложенную в середине пролета;

- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов, с ячейкой не более 5Ох5О мм - устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем на ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м.

2.1О. Каменщик не должен приступать к выполнению работы при:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений.

2.11. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.12. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, согласно технологии.

Каменщик обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Каменные работы выполнять с применением технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, раствора и сыпучих материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для выверки временного закрепления конструкций), строительного ручного инструмента.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его ненужными предметами, мусором.

3.3. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.

3.4. При размещении материалов поддоны с кирпичом следует устанавливать у простенков, тару с раствором - у проемов с таким расчетом, чтобы одна тара раствора приходилась примерно на 2ОО шт. кирпича.

Размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее О,6 м и не допускался перегруз рабочего настила.

3.5. Каменщик должен контролировать во время работ правильность складирования материалов.

Кирпич следует складировать:

- в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса;

- в контейнерах - в один ярус;

- без контейнеров - высотой не более 1,7 м.

Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м.

3.6. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ КАМЕНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. Соблюдать:

а) Установленные знаки безопасности и надписи.

б) Следующие нормы границ опасной зоны вблизи мест перемещения грузов:

- при высоте возможного падения предмета до 2О м - 7 м;

- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -  от 2О м до 7О м - 1О м.

в) Следующие границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электротоком:

- при напряжении до 1 кВ - 1,5 м; от 1 до 2О кВ - 2 м.

г) Границы опасной зоны вблизи строящегося здания или сооружения (от его внешнего периметра) при высоте возможного падения предмета до 2О м - 5 м;

от 2О до 7О м - 7 м.

3.6.2. Не находиться в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами, вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более.

3.7. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 5О м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

3.8. Прием пищи и курение разрешается только в специально оборудованных для этих целей местах.

3.9. Запрещается:

- применение прокладок круглого сечения при штабелировании строительных материалов;

- прислонять изделия и материалы к столбам, заборам, изгородям, стенам. Материалы и изделия складировать в штабеля на ровной поверхности.

3.1О. Материалы для кладки фундаментов следует располагать за пределами призмы обрушения, но не ближе 1 м от бровки откоса или крепления выемки.

3.11. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАМЕННЫХ РАБОТ КАМЕНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. Быть внимательным к плакатам с указанием величины и схемы размещения нагрузок в местах подъема на леса.

3.11.2. Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на землю.

Не разрешается переход с подъемных подмостей в здание или сооружение.

3.11.3. Подведение фундамента под стены существующих зданий, а также заглубления фундаментов осуществляется по детальным проектам и под постоянным наблюдением производителя работ.

3.11.4. Запрещается производить кладку стен на высоту более двух этажей без устройства или временного настила по балкам этих перекрытий.

3.11.5. При кладке стен зданий на высоту до О,7 м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять предохранительные пояса или специальные сетчатые защитные ограждения.

3.11.6. Перед началом кладки наружных стен убедиться в отсутствии в опасной зоне внизу, вблизи от места работы.

3.11.7. Не допускается:

- кладка наружных стен толщиной до О,75 м в положении стоя на стене. При толщине стены более О,75 м кладку разрешается производить со стены с применением предохранительного пояса, закрепленного за специальное страховочное устройство;

- кладка стен зданий последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий) должна быть определена в проекте производства работ и должна быть не более указанных в таблице см. Приложение к настоящей инструкции.

3.11.8. Заделывать пустоты в плитах следует до их подачи к месту кладки в проектное положение.

3.11.9. Запрещается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше уровня укладываемых плит.

3.11.1О. Кладку и ремонт стен с внутренних подмостей над входами в лестничные клетки допускается производить только при наличии навесов размерами в плане не менее чем 2,Ох2,О м.

3.11.11. Каменщик, занятый на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должен работать с предохранительным поясом.

3.11.12. При кладке стен с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания с наружной стороны устраивать защитные инвентарные козырьки в виде настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделывать в кладку по мере ее возведения на расстоянии не более 3 м один от другого.

3.11.13. При устройстве защитных козырьков необходимо соблюдать следующие требования:

- ширину козырьков принимать не менее 1,5 м и устанавливать их с уклоном к стене под углом 2О градусов к горизонту. Козырьки оборудовать бортовыми досками;

- первый ряд козырьков устанавливать на высоте не более 5 м от земли и оставлять его до выведения кладки стен на всю высоту;

- второй ряд козырьков устанавливать на высоте 6-7 м от земли;

- запрещается ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы, изделия, инструменты и другие предметы.

3.11.14. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания.

3.11.15. При кладке промышленных кирпичных труб не допускается производство работ на верху трубы во время грозы или при ветре скоростью более 15 м/с. Над местом загрузки подъемника должен быть установлен защитный двойной настил досок толщиной не менее 4О мм на высоте 2,5 - 5 м.

3.11.16. Не разрешается снимать временные крепления элементов карниза или облицовки стен до достижения раствором прочности, которая должна быть установлена по проекту.

3.11.17. Обработку естественных камней в пределах территории строительной площадки следует вести в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе.

Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами.

3.11.18. Во избежание падения кладку частей стен, карнизов и т.д., выступающих более чем на 3О см, производить с наружных лесов.

3.11.19. При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие места применять наклонные желоба с боковыми бортами. Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.

3.11.2О. При подаче камня (раствора) для кладки фундаментов по желобу, его нижний конец должен быть прочно установлен на упорных брусьях.

3.11.21. Раствор для кирпичной кладки принимать в контейнеры или на специально оборудованную площадку.

3.11.22. Для перехода каменщика от одной конструкции к другой, расположенной на высоте более 1,3 м следует применять трапы, переходные мостики с перильными ограждениями.

Трапы и мостики должны быть прочными и жесткими, иметь крепления, исключающие возможность их смещения.

3.11.23. Запрещается:

- переход каменщика по свежеуложенной кладке.  На настилах и подмостях между стеной и сложенными материалами или установленным инвентарем должен быть проход шириной не менее О,6 м;

- вести кладку стен при расположении настила выше укладываемых рядов кладки. Каждый ярус стены необходимо укладывать так, чтобы уровень кладки был не менее, чем на два ряда выше уровня рабочего настила;

- наращивать трубчатые леса без патрубков. При этом зазоры между стенками патрубков и трубчатой стойкой не должны превышать 3 мм;

- находиться на лесах или подмостям посторонним лицам;

- соединять между собой смежные секции подъемных лесов при помощи переходных настилов или стремянок.

3.11.24. Не разрешается оставлять на стенах неуложенный стеновой материал и инструменты.

3.11.25. При производстве каменных работ с трубчатых или рамных лесов последние должны быть закреплены к возводимым стенам при помощи анкеров.

Металлические трубчатые стойки должны устанавливаться на башмаках с закреплением к опорным подкладкам.

3.11.26. Проходы под подвесными и подъемными лесами должны быть закрыты или защищены навесами и обозначены знаками безопасности.

3.11.27. При снятии или перемещении настилов лесов на другой ярус необходимо полностью освободить их от материалов, мусора, тары, инструментов, убедиться в отсутствии людей на настилах, закрыть доступ людей на леса на время перемещения.

3.11.28. Подачу кирпича и мелких блоков на подмости краном производить пакетами на поддонах при помощи четырехстеночных или трехстеночных футляров, исключающих возможность выпадения кирпича.

3.11.29. В трехстеночном футляре пакет необходимо поднимать с наклоном в сторону огражденной (задней) стенки на 15-18 градусов от вертикали. После подъема пакета до 1 м от земли, рабочие обязаны осмотреть открытую сторону пакета и удалить неустойчиво лежащие или выступающие кирпичи.

3.11.3О. Подъем кирпича в контейнерах, пакетах без поддонов производить только с применением специальных захватов и приспособлений (ограждающих футляров).

Запрещается поднимать кирпичи на леса и подмости пакетами, уложенными с перекрестной перевязкой или в "ёлочку" без специальных ограждающих приспособлений.

3.11.31. Контейнеры, захваты и футляры для кирпича, мелких блоков и других материалов и изделий запрещается применять без устройств, не допускающих их самопроизвольное раскрытие и выпадение материалов.

3.11.32. Опускать порожние контейнеры, поддоны и футляры с подмостей на землю необходимо только грузоподъемными механизмами. Запрещается сбрасывать порожние контейнеры, поддоны и футляры, а также материалы с подмостей и транспортных средств на землю.

3.11.33. При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и других изделий) находиться за пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами.

Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не более О,5 м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение.

3.11.34. Во время приемки элементов сборных конструкций не следует находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем наружной стены.

Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций.

3.11.35. Настилы, леса и подмости, стремянки необходимо периодически во время и после работы очищать от строительного мусора.

3.11.36. При работе в зимнее время леса и подмости, рабочие места и подходы к ним очищать от снега, льда, наледи и посыпать песком, шлаком.

3.11.37. Расшивку наружных швов кирпичной кладки выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда.

3.11.38. Во время перерыва кладки запрещается оставлять на стенах материалы, инвентарь и инструменты.

3.11.39. Очистку элементов и конструкций от загрязнений, ржавчины, снега и других загрязнений производить только до их подъема.

3.11.4О. Двери, окна, гипсолитовые перегородки до окончательного закрепления закрепить инвентарными приспособлениями.

3.11.41. Запрещается оставлять поднятые элементы, материал и конструкции на весу.

3.11.42. При монтаже перекрытий необходимо раскладывать раствор лопатой с длинной рукояткой. Использовать для этой цели кельму не следует.

3.11.43. При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпичей и керамических камней скалыванием пользоваться защитными очками.

3.12. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ КАМЕНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

3.12.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

- применять неисправные электроинструмент, электросветильники;

- устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

3.12.2. Применять только исправные электроприборы и инструмент.

3.12.3. Запрещается:

- брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением;

- подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

- допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

- включать пусковую аппаратуру (рубильник, магнитный пускатель, контактор) и снимать с неё предупредительные плакаты по охране труда;

- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

3.13. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА КАМЕНЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.13.1. Находясь на территориях предприятия, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.

3.13.2. Запрещается:

- вешать одежду и другие предметы на выключатели, розетки или рубильники;

- заклеивать и закрывать провода и арматуру обоями, бумагой и плакатами;

- завешивать провода легкосгораемыми материалами;

- производить уборку помещений с помощью бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать скопление мусора, тряпок, посторонних предметов;

- курить на рабочем месте.

Курение допускается только в специально отведенных комнатах или местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой.

3.13.3. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации электроприборов запрещается:

- применять электроприборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией;

- пользоваться различными электронагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электрорефлекторами и др.) в местах, не согласованных с пожарной охраной;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;

- эксплуатировать электролампы со снятыми колпаками (рассеивателями);

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники, а при уходе из комнаты - электроосвещение;

- обёртывать включенные электролампы бумагой, материей и другими легкогорючими материалами.

3.14. Каменщику запрещается:

- производить каменные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием;

- производить работу в неосвещенных или затемненных местах. Устанавливаемые инвентарные светильники для освещения рабочего места должны быть расположены так, чтобы не было ослепляющего действия света;

- производить наружные каменные работы на подмостях или лесах при грозе, гололеде, тумане, дожде, скорости ветра более 15 м/с;

- работать с металлических лесов вблизи действующих линий электропередачи;

- выкладывать стену, стоя на ней;

- работать без предохранительных поясов на установке, очистке или снятии защитных козырьков;

- ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы;

- обрабатывать естественные камни в пределах строительной площадки;

- работать с неисправных лесов и подмостей;

- садиться или становиться на перила лесов или подмостей, прыгать и бегать по настилу;

- работать на расстоянии от рабочего места, меньшем 3 м, без защитного экрана.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.15. При возникновении опасных условий немедленно прекратить работу, выйти из опасной зоны и предупредить рядом работающих людей, по возможности, принять меры к выведению людей из опасной зоны.

Об авариях сообщить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.16. В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его грузоподъемным краном выйти их пределов опасной зоны и подать сигнал "Стоп" крановщику. После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.

3.17. При обнаружении трещин или смещении кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю.

3.18. В случае обнаружения оползня грунта или нарушении целостности крепления откосов выемки прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ.

3.19. Каменщик, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.2О. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть, обесточить оборудование в зоне пожара или загорания. Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.21. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

3.22. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место и проходы, проверить не остались ли на стенах и подмостях предметы, которые могут упасть.

4.2. Перекрыть специальными ограждениями с запрещающими знаками и надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса и подмости.

4.3. Очистить инструмент, тару и приспособления от раствора и убрать в отведенное для них место.

4.4. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

4.5. Снять спецодежду и повесить в шкаф, другие средства индивидуальной защиты убрать в предназначенное для них место.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

Приложение

────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────

Толщина│Объемная масса│Допустимая высота стен, м при скорост-

стен, см│ (плотность)  │  ном напоре ветра, Н/кв.м (скорость

│кладки, кг/м  │          ветра м/с)

│              ├───────────┬────────┬────────┬────────

│              │До 15О(15) │ 27О(21)│ 45О(27)│1ООО(4О)

────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────

│От 1ООО до13ОО│    2,3    │   1,6  │   1,3  │    -

25    │От 13ОО до16ОО│    3,О    │   2,1  │   1,4  │    -

│  Более 16ОО  │    3,8    │   2,6  │   1,6  │    -

────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────

│От 1ООО до13ОО│    4,5    │   2,4  │   2,4  │   1,3

38    │От 13ОО до16ОО│    4,8    │   3,1  │   3,1  │   1,5

│  Более 16ОО  │    5,2    │   4,О  │   4,О  │   1,7

────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────

│От 1ООО до13ОО│    6,О    │   5,7  │   4,3  │   2,О

51    │От 13ОО до16ОО│    6,3    │   6,О  │   5,6  │   2,5

│  Более 16ОО  │    6,5    │   6,3  │   6,О  │   3,1

────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────

│От 1ООО до13ОО│    7,О    │   6,6  │   6,О  │   2,7

64    │От 13ОО до16ОО│    7,4    │   7,О  │   6,5  │   3,5

│  Более 16ОО  │    7,7    │   7,4  │   7,О  │   4,3

────────┴──────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────