ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

Производство работ на засыпку траншей и котлованов береговых участков ППМН

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие требования	2

2.	ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	2

3. ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ	3

4. СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ	3

5.РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПБ	3

6.СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ	4

7.СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	6

# 1	Общие требования

Технологическая карта разработана на проведение геодезических работ по объекту:

Технологическая карта, разработа на с учетом рабочих чертежей и требований следующих нормативных документов:

ВСН-31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности;

ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности;

СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда, ТИ Р О 020-2003 – Типовая инструкция по охране труда машинистов бульдозеров, ТИ Р О 009-2003 – Типовая инструкция по охране труда землекопов;

Правила техники безопасности при строительстве стальных магистральных трубопроводов, утв. Миннефтегазстроем 11.08.81г.;

Правила охраны магистральных трубопроводов с дополнениями, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9; от 23.11.94 №61;

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты;

ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация.

BCH 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Части I и II;

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г.№390

# «О противопожарном режиме»

# 2	ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Засыпка трубопровода в траншее производится местным минеральным грунтом.

Работы выполнять согласно требованиям СНиП 12-03-2001 и «Правил техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов».

На работы по засыпке траншеи машинисту бульдозера должен быть выдан наряд - допуск, оформленный соответствующим образом.

НАИМЕНЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ БРОВКИ ТРАНШЕИ ДО БЛИЖАЙШЕЙ ОПОРЫ БУЛЬДОЗЕРА

| Глубина траншеи, м | Грунт насыпной |
| --- | --- |
|  | песчаный и гравийный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| 1 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |
| 3 | 4.0 | 3.6 | 3.35 | 1.75 |
| 4 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.0 |
| 5 | 6.0 | 5.3 | 4.75 | 3.5 |

Засыпка траншеи бульдозером может производиться следующими способами:

- прямолинейными проходами;

- косопоперечными параллельными проходами;

- косоперекрестными проходами;

- комбинированным способом.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000м3 ГРУНТА

| Наименование | Ед. изм | Показатели по категориям грунтов |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Нормативные затраты труда машиниста Продолжительность выполнения работ Производительность бульдозера | чел./час смен м3/смену | 1.3 0.17 6100 | 1.4 0.18 5800 | 1.5 0.20 5500 |

# 3. ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Количество, шт |
| --- | --- | --- |

# 4. СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |

# 5.РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПБ

К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и сдавшие экзамен. Организация места производства работ должна соответствовать требованиям безопасности выполнения работ. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми защитными и предохранительными устройствами.

Трактор (бульдозер) должен иметь исправные фары и звуковой сигнал. Машинист несет ответственность за исправное состояние трактора (бульдозера) и безопасную работу на нем, а также за сохранность инструмента и приспособлений.

Перед запуском двигателя трактора (бульдозера) необходимо:

- убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях;

- убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;

•	проверить уровень масла, топлива и наличия охлаждающей жидкости.
Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии вблизи трактора (бульдозера) людей и в том, что путь свободен, а на гусеницах и других частях машины нет не убранных предметов, и только после этого подать сигнал. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать скорость (начинать движение) при нахождении людей между трактором и тросом или на пути движения трактора (бульдозера). Машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- передавать управление трактором лицу, не имеющее на это прав;

- оставлять без присмотра трактор (бульдозер) с работающим двигателем;

- сходить и садиться на ходу трактора (бульдозера).

# 6.СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Технологический операционный контроль качества засыпки уложенного в траншею трубопровода производится в процессе работы и заключается в систематическом наблюдении за соответствием выполняемых работ проекту и соблюдении требований нормативных документов.

Организацию операционного контроля и надзор за его выполнением возлагают на начальников потока субподрядных организаций.

Операционный контроль качества осуществляет непосредственно руководитель работ (прораб, мастер).

Контроль качества засыпки траншеи должен включать проверку качества грунта и толщины засыпаемого слоя.

В процессе выполнения работ составляется исполнительная документация.

Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля и исполнители приведены таблице 6-1.

Таблица 6-1: Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля и исполнители

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответствен ный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присыпка (на требуемых участках) | Качество грунта Для присыпки | Визуально | Непрерывно, в процессе работ через каждые 50 м | Мастер, геодезист | Наличие в присыпаемом грунте комьев размером более 20 мм, щебня, крупного гравия и других крупных включений не допускается |
|  | Толщина присыпаемого слоя | Визуально Мерная линейка, Мерный щуп | Непрерывно, в процессе работ через каждые 50 м | Мастер, геодезист | Толщина присыпаемого слоя должна составлять 200мм и 300мм на сейсмических участках. Допустимые отклонения + 100мм |
| Засыпка | Качество грунта для засыпки | Визуально | Непрерывно, в процессе работ через каждые 50 м | Мастер, геодезист | Наличие в засыпаемом грунте комьев размером более 50 мм, щебня, крупного гравия и других крупных включений не допускается |
|  | Толщина засыпаемого слоя | Визуально Мерная линейка, Мерный щуп | Непрерывно, в процессе работ не менее, чем 2 раза в смену и не более, чем через каждые 50 м | Мастер, геодезист | Толщина засыпаемого слоя должна соответствовать проекту. Допустимые отклонения + 200мм |
|  | Объем | Визуально-измерительный | Непрерывно в процессе работ | Руководитель водолазных работ | Толщина засыпаемого слоя должна соответствовать проекту. Допустимые отклонения + 200мм |

К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и сдавшие экзамен. Организация места производства работ должна соответствовать требованиям безопасности выполнения работ. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми защитными и предохранительными устройствами

Засыпка производится зем.снарядами «Ахтарец» или аналогичными. Забор грунта осуществляется с временных подводных отвалов (расположение указано на стройгенлане).

Земснаряд забирает грунт по пульпопроводу с подводного отвала и при помощи водолазов подается на подводную траншею, тем самым намывая разаработанный грунт обратно в траншею до проектных отметок.

Количество земснарядов, необходимое для выполнения данных работ корректируется в процессе производства работ.

Контроль качества засыпки траншеи должен включать проверку качества грунта и толщины засыпаемого слоя.

В процессе выполнения работ составляется исполнительная документация.

# 7.СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

А                                                                                              Б

а-прямолинейными  проходами	в-косопоперечными  параллельными проходами

В                                                                                          Г

в- косоперекрестными  проходами                     г-комбинировонным  способом

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. Работника | Профессия | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |